YERALTI AKARYAKIT TANKLARI ÖLÇÜMLERİ

Şubemizce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İSEÇ ( İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ) Yönetim Sistemleri Uygulamaları için gerekli olan yeraltı akaryakıt tanklarının periyodik sızdırmazlık testleri yapılmaktadır.Teknik Birimimiz tarafından Ezy-Check I yöntemi ile yeraltı akaryakıt tanklarında yapılan sızdırmazlık testleri ile oluşabilecek yangın ve patlamaların dolayısı ile can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmekte ayrıca biyolojik hayatı tehdit eden çevresel etkilerin minimize edilmesi sağlanmaktadır.

TEST PRENSİPLERİ:

Testin ana fikri, aynı anda, bir bütün olarak kabul edilen tank ve boru hattı sistemindeki hacimsel ve ısıl değişimlerin izlenerek toplanan verilerin değerlendirilmesidir. Bir başka deyişle sistemde olanlar ile olması gerekenlerin mukayese edilmesidir. Bu test metoduyla en fazla kırkbeşbin litreye kadar olan tanklar test edilebilir.

AKARYAKIT TANKLARI NEDEN TEST EDİLMELİ

Çevre Etkisi: Petrol ürünlerinin akaryakıt tanklarından sızmaları toprağı ve su kaynaklarını kirleterek biyolojik hayatı tehdit eden telafisi mümkün olmayan kalıcı etkilere sebep olurlar.

Tehlike: Sızdıran tanklar yangın ve patlamalara dolayısıyla da üzücü can ve mal kayıplarına sebep olabilirler.

Maliyet: Sızdıran tanklar stok kayıplarına, mülk değerlerin azalmasına, sigorta ve temizlik giderlerinin artmasına ve  kanuni cezalara neden olmaktadır.

* Sızıntılar Toplanınca:

Sızıntı Miktarı                                               Akaryakıt Kaybı

1 – 2 damla / dakika                                    164 lt / yıl

1 – 2 damla / saniye                                    1.964 lt / yıl

sürekli damlama                                          35.841 lt / yıl

1.5 mm çaplı delik                                        119.523 lt / yıl

3 mm çaplı delik                                           405.371 lt / yıl