Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM    Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar      Amaç ve Kapsam    Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dandaha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim veuygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır.     Aşağıdaki hususlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:    a) Herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise veya tesisten, kıyı veyaaçık denizde tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazı da kapsayan veözellikle boru hattı için tasarlanmış olan müştemilat malzemelerinin hepsinikapsayarak, montajdan, borulardan veya boru sistemlerinden oluşan boru hattı.Ancak, basınç düşürme istasyonları veya kompresyon istasyonlarında bulunabilenstandard basınç ekipmanları Yönetmelik kapsamındadır.    b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgiliekipmanlar ve basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektriktesisler için basınç şaflı ve ilgili özel aksesuarlar,    c) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,    d) Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,    e) Aşağıdaki Avrupa Birliği direktifleri veya eşdeğer Türk Mevzuatı veonların ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olanekipmanlar:    1) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),    2) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği(74/150/AT),    3) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği(92/61/AT),     f) Bu Yönetmelik, 9 uncu madde de bulunan ve Kategori I'den yüksekolmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıdaki Avrupa Birliği Direktifleriveya Eşdeğer Türk Mevzuatı tarafından kapsanan malzemeler:    1) Makine Emniyeti Yönetmeliği (89/392/AT),    2) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),    3) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere TasarlanmışElektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT),    4) Tıbbı Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),    5) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT),    6) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve KoruyucuSistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),     g) Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmanın 223(1)(b) maddesitarafından kapsanan askeri ekipmanlar,    h) Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif emisyona sebep olabileceközellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan unsurlar,    i) Petrol gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde, kuyu basıncınıiçermek ve kontrol etmek için amaçlanan yeraltı depolamasında kullanılan kuyukontrol ekipmanı kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunlarıntüm ekipmanları,    j) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamikişlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterlidayanıklılık, rijitlik veya stabiliteye sahip olan buna uygun olarak malzemesiseçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makinalarıkapsayan ekipman,    1) Türbin ve içten yanmalı motorlar dahil olmak üzere motorlar,    2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler,kompresörler, pompalar ve işletici cihazlar,    k) Fırın soğutma sistemleri dahil sıcak hava geri kazanıcıları, tozemiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere sıcakfırınlar ve fırın soğutma gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme ve gazınıalma, çelik ve demirsiz maden döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudantasviye döküm ocakları,    l) Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanlarıve dönen makinalar için mahfazalar,    m) Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazasıiçin basınçlı borular,    n) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz birimleri, ayrıcatekne üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmışekipmanlar,    o) Esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipman. Örneğin; taşıt lastikleri,hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme bot ve diğer benzeribasınçlı ekipmanlar,    p) Egzoz ve emme susturucuları,    r) Son tüketim için karbonatlı içecekler şişe veya teneke kutular,    s) PS.V değeri 500 bar.()'den fazla olmayan ve izin verilen maksimumbasıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmışkaplar,    t) ADR, RID, IMDG ve ICAO anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar,    u) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,    v) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0.5 bar dan fazla olmayan sıvılarıdepolamak için tasarlanmış kaplar.     Hukuki Dayanak    Madde 2- Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkinTeknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarıncahazırlanmıştır.     Tanımlar    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;    Bakanlık   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,    Komisyon   : Avrupa Birliği Komisyonunu,    Üretici: Bir basınçlı kap ve kap grubunu imal eden, ıslah eden veyabasınçlı kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarakkendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiyedışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veyaithalatçıyı; ayrıca, basınçlı kabın tedarik zincirinde yer alan vefaaliyetleri basınçlı kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçekveya tüzel kişiyi,    Uygunluk Değerlendirmesi: Basınçlı kap veya basınçlı kap grubunun buYönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veyabelgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,    Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluştarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzenkurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürününözellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol,ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini,    Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Komisyonun talimatı üzerine bir AvrupaStandardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ResmiGazetesinde yayımlanan standardı,    Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardınıuyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarakkabul edilip yayımlanan standardı,    "CE" Uygunluk İşareti: Üreticinin bu Yönetmelik ile 2001/3530 sayılı CEUygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliktenkaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tümuygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,    Modül: Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunlukdeğerlendirmesi işlemine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,    Tip: Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden basınçlı ekipmanı,     Teknik Dosya: Basınçlı ekipmanın ilgili teknik düzenlemenin gereklerineuygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve basınçlıekipmanın tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içerendosyayı,    Bitmiş Ürün: Kullanılabilmesi için başka bir işlemden geçmesi gerekmeyenve kullanıma hazır olan basınçlı ekipmanı,    Son Ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgelerkapsamındaki basınçlı ekipmanlardan piyasaya en son arz edileni,    Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Basınçlı ekipman ve donanımın, buYönetmelik ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayeneedilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan; bu Yönetmelikile 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile OnaylanmışKuruluşlara Dair Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen ve Bakanlığa karşısorumlu olan özel veya kamu kuruluşunu,    Onaylanmış Kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarıarasından, 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile OnaylanmışKuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslarçerçevesinde, uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlıktarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu olan özelveya kamu kuruluşunu,    Basınçlı Ekipman: Kaplar, boru donanımını, emniyet ve basınçlıaksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipman; flanş, nozul, kaplin,destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanları,    Kap: Diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudanekleride dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmışve imal edilmiş hazne veya hazneleri,    Boru Donanımı: Basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirinebağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan boruları,(Borular; özellikle bir boru veya boru sistemini, bağlantıları, genişletmeeklerini, hortumları veya başka uygun olan basınç altında bulunan parçalarıiçermektedir. Havayı soğutmak veya ısıtmak amacıyla borulardan oluşan ısıdeğiştiricileri de boru donanımı olarak düşünülecektir.)     Emniyet Aksesuarları: Basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerinaşılmasına karşı korumak için tasarımlanmış cihazları, bu tür cihazlaraşağıdaki hususları kapsamaktadır:    1) Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri. (Örnek: emniyet vanası, patlamadiskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyetsistemleri),    2) Ya basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama vetamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar. (Örnek: basınç ve sıcaklıkşartelleri, akışkanlar seviyesi sviçleri ve emniyetle ilgili her türlü ölçmekontrol ve düzenleme cihazları.)    Basınçlı Aksesuarlar: İşlevsel fonksiyona ve basınç taşıyıcı hazneye sahipcihazları,    Donanımlar: Bir üretici tarafından, entegre ve fonksiyonel bir bütünoluşturması için birleştirilen basınçlı ekipmanın çeşitli parçalarını,     Basınç: Atmosfer basıncına göre basınç ölçeğine bağlı basıncı, (Vakum birnegatif değer olarak belirtilir.)    İzin Verilen Maksimum Basınç (PS): Üretici tarafından belirlenen vebasınçlı ekipmanın maruz kalacağı tasarımlanan maksimum basıncı,    (Bu husus, üretici tarafından belirlenmiş olan bir yerde tanımlanır. Buyer koruyucu ve/veya sınırlama cihazının bağlantısı, ekipmanın en üstünde veyauygun değilse belirlenen herhangi bir noktada olmalıdır.)    İzin Verilen Maksimum/Minimum TS Sıcaklık Derecesi: Üretici tarafındanbelirlenen ekipmanın tasarlanmış olduğu maksimum/minimum sıcaklık derecesiTS'yi,    Hacim (V): Bir haznenin iç hacmini, ilk bağlantı veya kaynak noktasınakadar olan nozulların hacmi dahil olup, daimi iç parçaların hacmi hariçtutulur.    Nominal Ölçü (DN): Dış çaplar veya belirtilen parçaların dışında, borusisteminde bulunan bütün parçalara ortak olarak verilen sayısal büyüklüğü,(Bu, referans amaçlı uygun yuvarlatılmış değer olup üretim boyutlarıyla ilgisiazdır. Nominal ölçü; DN ve bunu takip eden bir sayı ile gösterilir.)    Akışkanlar: Hem saf halde gazları, sıvıları ve buharları, hem de bunlarınkarışımlarını, (Bu akışkan, süspansiyon halinde katı ihtiva edebilir.)    Sabit Bağlantılar: Tahribatlı metodlar haricinde ayrılmayan bağlantıları,    Malzemeler İçin Avrupa Onayı: Basınçlı ekipmanların imalatında süreklikullanımı amaçlanan, uyumlaştırılmış standardlar tarafından kapsanmayanmalzemelerin özelliklerini tanımlayan teknik belgeyi,    ifade eder.     İKİNCİ BÖLÜM    Piyasaya Arz, Teknik Gerekler, Serbest Dolaşım, Uygunluk Kabülü,              Koruma Tedbirleri, Basınçlı Ekipmanların Sınıflandırması,              Uygunluk Değerlendirmesi     Piyasaya Arz    Madde 4- Bakanlık, 3 üncü maddede bahsedilen basınçlı ekipman vedonanımlar; düzgün olarak kurulmuş, bakımı yapılmış ve tasarımlanan amaç içinkullanılmış ise, kişilerin ve gerektiğinde evcil hayvanların ve mal emniyetinive güvenliğini tehlikeye atmıyorsa, piyasaya sürülmesini, hizmete sunulmasınıtemin etmek için uygun tedbirleri almalıdır.    3 üncü madde de tanımlanan basınçlı ekipman veya donanımların, buYönetmelik hükümlerine uygunluk sağlamayanları; üretici tarafından uygunsuzolduğunu ve satışa sunulamayacağını belirtir bir şekilde işaretlemek kaydı ilefuar veya sergilerde gösterilebilir. Gösteriler sırasında kişileringüvenliğini temin etmek için, her türlü şartlarda, üretici tarafından uygunemniyet tedbirleri alınır.     Teknik Gerekler    Madde 5- Aşağıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde ifade edilen basınçlıekipmanlar EK-I'deki temel gerekleri yerine getirmelidir.    a) Bu maddenin (b) bendi haricindeki aşağıdaki ekipmanlar.    (1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar vemaksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncının(1013 mbar) 0,5 bar dan daha fazla üzerinde olan aşağıdaki sınırlamalardahilindeki sıvılar.    - 1 litre'den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 25 bar.()'den dahabüyük, veya 200 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 1'deki akışkanlar için(EK-II, tablo 1);    - 1 litre'den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 50 bar.()'den dahabüyük veya 1000 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2'deki akışkanlar içinve tüm taşınabilir yangın söndürücüler ve solunum tüpleri. (EK-II, tablo 2)    (2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosferbasıncından (1013 m bar) 0,5 bar dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalardahilindeki sıvılar.    - 1 litre'den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 200 bar.()'den dahabüyük, veya 500 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 1'deki akışkanlar için(EK-II, tablo 3);    - 10 bar dan daha büyük PS basıncı ve PS ile V çarpımı 10 000 bar.() denbüyük, veya 1000 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2'deki akışkanlariçin (EK-II, tablo 4).     b) 2 litre'den daha büyük bir hacmi olan, 100øC dan daha fazla sıcaklıktakızgın su veya buhar üretimi amaçlanan aşırı sıcaklık riski olan, ateşle veyabaşka türlü ısıtılmış basınç ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler (EK-II,tablo 5).    c) Aşağıdaki hususlar için tasarımlanmış borular:    (1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar vemaksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı, normal atmosfer basıncından(1013 mbar) 0,5 bar dan daha fazla olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindekisıvılar.    - 25 DN den daha büyük, Grup 1'deki akışkanlar (EK-II, tablo 6),    - 32 DN den daha büyük ve PS ile DN çarpımı 1000 bar dan büyük olan Grup2'deki akışkanlar. (EK-II, tablo 7);    (2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosferbasıncından (1013 m bar) 0,5 bar dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalardahilindeki sıvılar.    - 25 DN den daha büyük ve PS ile DN çarpımı 2000 bar dan büyük olan Grup1'deki akışkanlar (EK-II, tablo 8);    - PS si 10 bar dan büyük, 200 DN den büyük ve PS ile DN çarpımı 5000 bardan büyük olan Grup 2'deki akışkanlar (EK-II, tablo 9);     d) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri tarafındankapsanan ekipmanlar için amaçlanmış, böyle bir ekipmanın bir donanıma dahiledilmesi de dahil, emniyet ve basınç aksesuarları.     Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde "donanımlar" olarak tanımlanan, her biribu Yönetmelik tarafından kapsanan en az bir basınç ekipmanı içeren ve aşağıdalistelenmiş olan donanımlar, EK-I'de bildirilen temel gereklere uygunolmalıdır.    a) Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekildeısıtılan en az bir basınçlı ekipmandan oluşan 100øC üzerinde bir sıcaklıktabuhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan donanımlar.    b) Bu fıkranın (a) bendinde anlatılan dan daha başka donanımlar, eğerüretici bunları donanımlar olarak pazara ve hizmete sunmayı amaçlıyorsa,    c) Bu bölümün giriş paragrafından ayrılarak el ile katı yakıtla beslenenve 50 bar.()'den daha büyük PS.V değeri olan, 110øC dan daha fazla olmayansıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımlar, EK-1 madde 2.10, madde2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (d) nin temel gereklerine uymalıdır.    Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilenlimitlerin altında veya eşit olan basınç ekipmanları ve/veya donanımlarıemniyetli kullanımı sağlamak için Geçerli Mühendislik uygulamasına uygunolarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Basınçlı ekipmanların ve/veyadonanımların beraberinde yeterli kullanım talimatları olmalı ve üreticiyi veyayetkili temsilcisini tanımlayacak bir etiketi bulunmalıdır. Bu tür ekipmanlarve/veya donanımlar 15 inci madde de belirtilen CE uygunluk işaretinitaşımamalıdır.     Serbest Dolaşım    Madde 6- Bakanlık, basıncın oluşturduğu tehlikeleri neden göstererek, buYönetmeliğe uygunluk sağlayan ve 10 uncu madde uyarınca uygunlukdeğerlendirmesine tabi tutulduklarını belirleyen CE uygunluk işareti taşıyan,3 üncü madde de adıgeçen basınçlı ekipman veya donanımların imalatçıtarafından belirlenen şartlarda pazara sürülmesini veya hizmete sokulmasınıyasaklayamaz, sınırlayamaz veya mani olamaz.    Bakanlık, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olan basınçlı ekipmanveya donanımların pazara sürülmesini veya hizmete sunulmasını, basınç nedenlitehlikeler sebebiyle, yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemez.    Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların doğru ve güvenli kullanılmasıiçin gerektiği kadar, EK-I madde 3.3 ve madde 3.4 deki bilgileri ister.     Uygunluk Kabulü    Madde 7- Bakanlık 10 uncu maddedeki uygunluk değerlendirmesine tabitutularak 15 inci madde gereği CE uygunluk işaretini ve EK-VII'de belirtilenUygunluk Beyannamesini taşıyan basınçlı ekipman ve donanımları, buYönetmeliğin tüm hükümlerine uygun telakki eder.    Uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygunluk sağlayan ve referansnumaraları Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayımlanan standardlara uygunüretilen basınçlı ekipman ve donanımların 5 inci maddede adı geçen temelgereklere uygunluk gösterdiği kabul edilir.     Bakanlık çok ciddi güvenlik gerekçeleri ile;    a) 5 inci maddenin son fıkrasında adıgeçen bir parça veya bir grupbasınçlı ekipmanın 5 inci maddenin birinci fıkrası şartlarına tabi olması,     b) 5 inci maddenin son fıkrasında adıgeçen bir donanım veya donanımgrubunun 5 inci maddenin ikinci fıkrası şartlarına tabi olması,    c) Bir parça veya ekipman veya grubun EK-II'nin şartlarından ayrılarakbaşka bir kategoride sınıflandırılması,yönünde değerlendirmede bulunduğu takdirde gerekçeleriyle birlikte bu durumuMüsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasınıister.     Koruma Tedbirleri    Madde 8- CE uygunluk işaretini taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan,3 üncü maddede adıgeçen basınçlı ekipman, kişilerin ve uygun olduğu hallerdeev hayvanlarının veya mülkün emniyetini tehdit ettiği zaman, Bakanlık, bu türekipman ve donanımların pazardan geri çekilmesini sağlar, pazara sürülmesiniservise konulmasını ve kullanımını yasaklar. Hizmete sunulmasının ve serbestdolaşımının kısıtlanmasını sağlayacak tüm önlemleri alır. Bakanlık, bu türönlemler hakkında derhal Müsteşarlık aracılığıyla Komisyonu haberdar etmeli,bu kararın nedenlerini bildirmeli ve uygunsuzluğun nedeninin aşağıdakilerdenhangisi yüzünden meydana geldiğini belirtmelidir.    a) 5 inci madde de bildirilen temel gereklerin yerine getirilmesindekieksiklik,    b) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında bildirilen standardların yanlışuygulanması,    c) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında bildirilen standardlardaki eksiklik,    d) 11 inci maddeye göre, basınçlı ekipman malzemelerinin Avrupa onayındakieksiklikler.    Uygun olmayan bir basınçlı ekipman veya donanım CE uygunluk işaretitaşırsa, Bakanlık CE uygunluk işaretini uygulayan kişiler hakkında gerekliişlemleri başlatmalı, bu husus komisyon ve diğer Üye Ülkelere iletilmek üzereMüsteşarlığa bildirilmelidir.     Basınçlı Ekipmanların Sınıflandırılması    Madde 9- 5 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen basınçlıekipmanlar, EK-II ye uygun olarak, artan tehlike seviyesine göresınıflandırılmalıdır. Bu tür sınıflandırmanın amaçları nedeniyle, akışkanlar,aşağıdaki şekilde iki gruba ayrılmalıdır.    a) Birinci Grubu tehlikeli akışkanları oluşturan, tehlikeli akışkan;tehlikeli madde/müstahzarların sınıflandırılması, paketlenmesi veetiketlenmesi ile ilgili olarak 20/4/2001 tarihli ve 24379 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği tarafından kapsananmadde/müstahzarlardır.    Grup 1 aşağıdaki şekilde tanımlanan madde/müstahzarları kapsar.    - Patlayıcı,    - Kolay alevlenir,    - Çok kolay alevlenir,    - Alevlenir (Maksimum izin verilen sıcaklık değeri parlama noktasının      üstünde),    - Çok toksik,    - Toksik,    - Oksitleyici.     b) İkinci Grup ise bu maddenin birinci fıkrasının a bendinin söz etmediğibütün diğer akışkanları kapsar.    Bir kabın birden çok haznesi varsa, her bir hazne için uygulanabilirkategorilerden en yüksek olanı ile sınıflandırılır. Bir haznede birden çokakışkan varsa en yüksek kategorideki akışkan esas alınarak sınıflandırmayapılır.     Uygunluk Değerlendirmesi    Madde 10- Üretici, basınçlı ekipmanı piyasaya sürmeden önce, ekipmanın herbir elemanını, bu maddede belirtilen şartlara göre EK-III de tanımlananuygunluk değerlendirmesi işlemlerinden birine tabi tutar.    Basınçlı ekipmanın herhangi bir elemanına, CE uygunluk işaretiiliştirilmek amacıyla, uygulanacak uygunluk değerlendirme işlemleri, ekipmanınsınıflandırıldığı 9 uncu maddede tanımlanan kategori ile belirlenir.    Çeşitli kategoriler için uygulanacak, uygunluk değerlendirme işlemleriaşağıdaki gibidir: +-----------------+------------------+---------------------+-----------------+|Kategori I       |Kategori II       |Kategori III         |Kategori IV      |+-----------------+------------------+---------------------+-----------------+|Modül A          |Modül A1          |Modül B1 + D         |Modül B + D      |+-----------------+------------------+---------------------+-----------------+                  |Modül D1          |Modül B1 + F         |Modül B + F      |                  +------------------+---------------------+-----------------+                  |Modül E1          |Modül B + E          |Modül G          |                  +------------------+---------------------+-----------------+                                     |Modül B + C1         |Modül H1         |                                     +---------------------+-----------------+                                     |Modül H              |                                     +---------------------+     Basınçlı ekipman, sınıflandırıldıkları kategori için listelenen uygunlukdeğerlendirme işlemleri arasından, üretici tarafından seçilen birisine tabitutulur. Üretici eğer mümkünse bir üst seviyedeki kategoriye uygulananişlemlerden birini seçebilir.    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası a bendinde ifade edilen,kategori III ve kategori IV'te yer alan ekipman için olan uygunlukdeğerlendirme işlemleri çerçevesinde, onaylanmış kuruluş beklenmedikziyaretleri sırasında EK-I madde 3.2.2.de bahsedilen son değerlendirmeleriyapmak veya yaptırmak amacıyla üretim veya depolama yerlerinden ekipmannumunesi alır. Bu bağlamda üretici onaylanmış kuruluşa tahmini üretim planıhakkında bilgi vermelidir. Onaylanmış kuruluş üretimin ilk yılında en az ikiziyaret gerçekleştirmelidir. Sonraki ziyaretlerin sıklığı ilgili modüllerinmadde 4.4.'lerinde belirlenen kriterler esas alınarak onaylanmış kuruluştarafından tayin edilir.    Modül H işlemi altında 5 inci maddenin b bendinde bahsi geçen, KategoriIII'teki ekipman ve kapların tek seferde üretimi halinde, onaylanmış kuruluşher bir birim için EK-I madde 3.2.2.de bahsi geçen son değerlendirmeleri yaparveya yaptırır. Bu bağlamda üretici tahmini üretim planı hakkında onaylanmışkuruluşa bilgi verir.     Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen donanımlar,aşağıdaki hususları kapsayan bir global uygunluk değerlendirmesine tabitutulacaktır:    a) Donanımı oluşturan 5 inci maddenin birinci fıkrasının a bendindebahsedilen ve daha önce uygunluk değerlendirme işlemine ve CE uygunlukişaretine tabi olmamış basınçlı ekipmanların uygunluk değerlendirme işlemi,her bir ekipmanın kategorisine göre belirlenir.    b) EK-I madde 2.3, madde 2.8 ve madde 2.9'da belirtilen donanımın, çeşitlielemanların birleşiminin uygunluk değerlendirmesi; emniyet aksesuarlarınauygulanabilen hariç, ilgili ekipmana uygulanabilir en yüksek kategoriye göredeğerlendirilir.     c) EK-I madde 2.10 ve madde 3.2.3.de belirtilen izin verilen çalışmasınırlarını aşmaya karşı, bir donanımın korunmasının sağlanması, korunacakekipmana uygulanabilir en yüksek kategorinin ışığında yürütülür.    Bu maddenin yukarıdaki fıkralarından ayrı olarak bu fıkralarda bahsi geçenişlemler uygulanmadığı ve kullanımı deneysel amaçlarla olduğu takdirde;Bakanlık uygun görürse, 3 üncü maddede tanımlanan her bir basınçlı ekipmanınve donanımın piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına müsaade edebilir.    Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıtlar ve yazışmalar Türkçe olarakyapılır.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Malzemeler İçin Avrupa Onayı, Onaylanmış Kuruluşlar,              Onaylanmış Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu,              Kullanıcı Denetmenleri, CE Uygunluk İşareti, İşbirliği              İmkanları, Reddetme ve Kısıtlama İle İlgili Kararlar    Malzemeler İçin Avrupa Onayı    Madde 11- Malzemeler için Avrupa Onayı, 3 üncü madde de tanımlandığı üzeremalzeme veya ekipmanın bir veya daha fazla üreticisinin talebi üzerine bu işiçin tayin edilen onaylanmış veya bildirilmiş kuruluşlardan biri tarafındanyayınlanmalıdır. Onaylanmış veya bildirilmiş kuruluş malzeme tiplerinin buYönetmeliğin gereklerine uygunluğunu belgelendirmek için gerekli olan test vemuayeneleri belirlemeli ve gerçekleştirmelidir.    Malzemeler için Avrupa Onayı yayınlanmadan önce onaylanmış veyabildirilmiş kuruluş gerekli belgeleri göndererek Müsteşarlık aracılığı ile ÜyeÜlkeleri ve Komisyonu bilgilendirmelidir. Onaylanmış veya Bildirilmiş Kuruluşmalzemeler için Avrupa Onayını gerekli olduğunda Komitenin görüşünü ve sunulanyorumları da dikkate alarak yayınlamalıdır.    Basınçlı ekipman malzemeleri için Avrupa onayının birer kopyasıMüsteşarlık aracılığıyla Üye Ülkelere, Onaylanmış veya Bildirilmiş Kuruluşlarave Komisyona gönderilir. Komisyon, Malzemeler için Avrupa Onaylarınınlistesini Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlar ve güncelleştirir.    Referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış Avrupa onayınauygun olan basınçlı ekipmanın imalinde kullanılan malzemelerin EK-I'in ilgilitemel gereklerine uygun olduğu kabul edilir.    Basınçlı ekipman malzemelerinin Avrupa onayını gerçekleştiren Onaylanmışkuruluş, malzeme türünün uyumlaştırılmış standard tarafından kapsandığınıtespit ederse, bunun için daha önce yayımlamış olduğu onayı geri çeker ve buonayın geri çekilmesinden, Müsteşarlık aracılığıyla Üye Ülkeleri, OnaylanmışKuruluşları ve Komisyonu derhal haberdar edecektir.     Onaylanmış Kuruluşlar    Madde 12- Bakanlık, 10 uncu ve 11 inci maddelerde bahsi geçen işlemlerigerçekleştirmek üzere tayin edilen onaylanmış kuruluşlar, gerçekleştireceklerigörevler ve Komisyonca onlara önceden verilmiş olan kimlik kayıt numaralarıile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer Üye Ülkelerebildirir.     Bakanlık, Onaylanmış Kuruluşların tayini için EK-IV te bildirilenkriterleri uygulayacaktır. İlgili uyumlaştırılmış standardlarda bildirilenkriterlere uyan Onaylanmış Kuruluşlar, EK-IV te bildirilen aynı kriterleriyerine getirmiş farz edilir.    Bir kuruluşu onaylamış olan Bakanlık, bu Onaylanmış Kuruluşun ikincifıkrada bildirilen kriterlere uymadığını tespit ederse, onayı geri çekecektir.Bu tür bir onayın geri çekilmesi halinde, Bakanlık Müsteşarlık aracılığı ilediğer Üye Ülkeleri ve Komisyonu bilgilendirir.     Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu    Madde 13- EK-I, madde 3.1.2 ve madde 3.1.3.de bildirilen görevleri yerinegetirmek amacı ile Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu vetanınmış oldukları görevleri konusunda Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona vediğer Üye Ülkelere bildirir. Komisyon, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde,Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının bir listesiniyayımlar. Komisyon bu listenin güncel olmasını temin eder.    Bakanlık, bu kuruluşların bildirimi için, EK-IV'de belirtilen kriterleriuygular. Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standardlarda bildirilen kriterlereuyan bu kuruluşlar, EK- IV'de bildirilen aynı kriterlere uymuş farz edilir.    Bir kuruluşu bildirmiş olan Bakanlık şayet bu kuruluşun bu maddenin ikincifıkrasında belirtilen kriterlere uymadığını tespit ederse, bu bildirimi geriçeker. Bu tür bir bildirimin geri çekilmesi halinde, Bakanlık Müsteşarlıkaracılığıyla derhal Üye Ülkeleri ve Komisyonu haberdar eder.     Kullanıcı Denetmenleri    Madde 14- Kullanıcı denetmenleri ile ilgili hususlar aşağıdabelirtilmiştir.    a) Onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan görevlerleilgili şartlardan ayrı olarak Bakanlık kendi sınırları içinde, temel gereklereuygunluğu bu maddenin (h) bendinde belirtilen kriterlere uygun olarakbelirlenen kullanıcı tarafından basınçlı ekipmanın veya donanımların, piyasayasürülmesine, ve kullanıcılar tarafından hizmete sunulmasına izin verebilirler.    b) Eğer Bakanlık bu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak birkullanıcı denetmeni belirlemiş ise Bakanlık uygunluğu bu maddelerde belirtilenkriterlere uygun olarak diğer üye devlet tarafından belirlenen bir kullanıcıdenetmeni tarafından değerlendirilen basınçlı ekipman ve/veya donanımların bumaddede belirtilen şartlar altında pazara sürülmesini veya hizmete konulmasınıbasınç nedenli tehlikeler sebebiyle yasaklayamaz, sınırlayamaz veyaengelleyemez.    c) Bir kullanıcı denetmeni tarafından uygunluğu değerlendirilmiş olanbasınçlı ekipman veya donanımlar CE etiketi taşıyamazlar.    d) Söz konusu basınçlı ekipman ve donanımlar, sadece kullanıcıdenetmeninin ait olduğu grup tarafından çalıştırılan tesislerdekullanılabilir. Bu grup basınçlı ekipmanın ve donanımların tasarımı, üretimi,denetimi, bakımı ve kullanımının teknik özellikleri konusunda ortak güvenlikpolitikası uygulayacaktır.    e) Kullanıcı denetmenleri özellikle ait oldukları gruba göre hareketedeceklerdir.    f) Kullanıcı denetmenleri tarafından uygulanabilir uygunlukdeğerlendirmesi prosedürleri EK-III de tanımlanan A1, C1, F ve G modülleriolacaktır.    g) Bakanlık, hangi kullanıcı denetmenlerine yetki verdiğini, hangigörevler için tayin ettiğini ve her denetmen için bu maddenin d bendininşartlarını sağlayan tesislerin listesini, Müsteşarlık aracılığıyla diğer ÜyeÜlkelere ve Komisyona bildirir.     h) Kullanıcı denetmenlerinin tayin edilmesinde, Bakanlık EK - V telistelenmiş olan kriterleri uygular ve denetmenin bağlı olduğu grubun bumaddenin d bendinde belirtilen kriterleri uygulamasını temin eder.    i) Bakanlık, tayin ettiği kullanıcı denetmenlerinin bu maddenin (h)bendinde bildirilen kriterlere uymadığını tespit ederse, verdiği yetkiyi geriçeker. Bu durumu da Müsteşarlık aracılığıyla diğer Üye Ülkelere ve Komisyonabildirir.    j) Bu maddenin etkileri Komisyon tarafından izlenecektir ve 19 uncumaddenin (c) bendinde belirlenen tarihten üç yıl sonra değerlendirilecektir.Bu neticeye göre, Bakanlık bu maddenin uygulanması ile ilgili her türlüfaydalı bilgiyi Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona iletir. Eğer gerekirse,Yönetmeliğin düzeltme önerisi bu değerlendirmeye eşlik eder.     CE Uygunluk İşareti    Madde 15- CE uygunluk işareti, EK - IV deki modele göre "CE" harflerindenoluşmaktadır. CE uygunluk işareti üretim kontrol aşamasında devreye girenOnaylanmış Kuruluşun 12 nci maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen kimlikkayıt numarası ile birlikte verilir.    CE uygunluk işareti, EK - I madde 3.2 de tanımlanan son değerlendirmeyeolanak sağlayan veya bitmiş durumda olan ve 5 inci madde de belirtilen her birbasınçlı ekipmana veya donanımına görülebilir, kolay okunur ve silinmez birşekilde iliştirilir.    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen donanımıoluşturan her bir basınçlı ekipmana CE uygunluk işaretinin iliştirilmesigerekmez. Basınç ekipmanın parçalarından halihazırda CE uygunluk işaretitaşıyanlar, donanıma dahil edilirken işareti taşımaya devam eder.    Basınç ekipmanın veya donanımının, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinigerektiren, diğer Yönetmeliklere de tabi olması halinde, söz konusu basınçekipmanın veya donanımının aynı zamanda bu diğer Yönetmeliğin koşullarına dauygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bir veya daha fazla Yönetmeliğinüreticiye, geçiş dönemi sürecinde, istediği düzenlemeyi seçmesine izin vermesihalinde, CE uygunluk işareti sadece üretici tarafından uygulanan Yönetmeliğeuygunluk gösterir. Bu durumda, bahsedilen Yönetmeliklerin ayrıntıları, AvrupaBirliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı gibi, Yönetmeliğin gerektirdiği basınçekipmanının veya donanımının beraberinde belge, not veya talimatlar verilir.    CE uygunluk işaretinin formu veya anlamı ile ilgili üçüncü taraflarınyanlış anlamasına yol açabilecek şekilde basınçlı ekipman veya donanımına,işaretlerin iliştirilmesi yasaklanmalıdır. CE uygunluk işaretiningörünürlüğünü ve okunurluğunu azaltmayacaksa diğer herhangi işaretlemelerbasınçlı ekipman veya donanımına iliştirilebilir.     CE Uygunluk İşaretinin Uygunsuz İliştirilmesi    Madde 16- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine sadık kalarak CE uygunlukişaretinin uygunsuz kullanımında aşağıdaki hususlar uygulanır.    a) Şayet Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygunsuz iliştirildiğini tespitederse, üretici, veya yetkili temsilcisi, ürünü, CE uygunluk işareti ileilgili koşullara uygun hale getirmeye ve Üye Ülkelerin uyguladığı şartlarınihlalini ortadan kaldırmaya yükümlü olacaktır.    b) Uygunsuzluk devam edecek olursa, Bakanlık, söz konusu ürünün piyasayaarzının yasaklanması veya kısıtlanması için her türlü tedbiri alır veya 8 incimaddede bildirilen prosedürlere uygun olarak piyasadan toplatılmasını teminiçin bütün tedbirleri alır.    c) CE İşareti uygunsuz kullanıldığı takdirde 4703 sayılı Kanundabelirtilen idari para cezaları uygulanır.     İşbirliği İmkanları    Madde 17- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu otoriteleri,birbirleri ile işbirliği yapmaları, birbirlerine ve Müsteşarlık aracılığıylaKomisyona bilgi vermelerini teşvik etmek için gerekli önlemleri alır.     Reddetme ve Kısıtlama İle İlgili Kararlar    Madde 18- Bu Yönetmelik gereği, basınçlı ekipman veya donanımlarınpiyasaya arzını ve hizmete sunulmasını yasaklayan veya piyasadantoplatılmasını gerektiren tüm kararların geçerli gerekçesi olmalıdır. Bukararlar, ilgili tarafa sahip olunan yasal haklar ile bu hakların tabi olduğusüre kısıtlamasını içerecek şekilde bildirilir.     Uyumlaştırma ve Geçici Hükümler    Madde 19- Geçiş koşulları aşağıdaki gibi olacaktır.    a) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olması gereken mevzuat ve idaridüzenlemeleri yayımlarken Yönetmeliğe atıf yapar ve bu hususu Müsteşarlıkaracılığı ile Üye Ülkelere ve Komisyona bildirir.    b) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulamaya konduğu tarihte, kendi sınırlarıdahilinde yürürlükte olan mevzuata uygun olan basınçlı ekipman ve donanımlarınpiyasaya arzına izin verir ve bu tarihten sonra da bu teçhizat ve donanımlarınhizmete konmasına izin verir.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Aykırı Davranışlara Uygulanacak Hükümler              Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme    Aykırı Davranışlara Uygulanacak Hükümler    Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve faaliyetgösterenler hakkında, 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve DenetimineDair Yönetmelik hükümleri uygulanır.     Son Hükümler    Madde 21- Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ileyayımlandıktan sonra, bu Yönetmelik metnini, Komisyona bildirmek üzereMüsteşarlığa iletir.    Madde 22- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 97/23/EC sayılı BasınçlıEkipmanlara İlişkin Direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.     Yürürlük    Madde 23- Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.     Yürütme    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.               EK - I              TEMEL EMNİYET GEREKLERİ  ÖN İNCELEMELER    1. Basınçlı ekipman hakkında bu EK'te listelenmiş olan temel gereklerdenortaya çıkan yükümlülükler aynı zamanda, aynı tehlikenin bulunduğu donanımlarıda içermektedir.    2. Yönetmelikte bildirilen temel gerekler zorunludur. Bu temel gereklerdeortaya konulan zorunluluklar, sadece, söz konusu olan basınçlı ekipmanüreticisi tarafından belirlenen makul işletme şartlarına ve öngörülen risklereuygun olarak kullanılması halinde geçerlidir.    3. Üretici, kendi ekipmanındaki basınçtan dolayı, ortaya çıkabilecektehlikeleri saptamak için, analiz etme yükümlülüğü altındadır. Sonra imalatçıanaliz sonuçlarını dikkate alarak tasarımlamak ve imal etmek zorundadır.    4. Temel gerekler, yüksek seviyede sağlık ve emniyetle ilgili teknik veekonomik nedenleri olduğu kadar tasarım ve üretim aşamasındaki uygulamaları veteknolojinin son halini dikkate alacak şekilde yorumlanmalı ve uygulanmalıdır.     1. GENEL    1.1. Basınçlı ekipman, mantıklı öngörülebilir şartlarda veya üreticininkullanım talimatlarına uygun bir şekilde hizmete sokulduğunda emniyetinisağlayacak şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli, kontrol edilmeli ve uygunolduğu yerlerde kurulmalıdır.    1.2. Üretici, en uygun çözümü seçerken, aşağıda bildirilen prensipleri şuşekilde uygulamalı;    - Uygulanabildiği oranda tehlikeleri yok etmeli veya azaltmalıdır.    - Giderilemeyen tehlikelere karşı uygun koruma önlemleri alınmalıdır.    - Gerektiğinde, kullanıcıları tehlikelere karşı bilgilendirilmeli ve kurmave/veya kullanım sırasında bu riskleri azaltmak için özel önlemleri alınmasıkonusunu bildirmelidir.    1.3 Yanlış kullanım potansiyeli olasılığı varsa veya açıkça bu durumöngörülebiliyorsa, basınçlı ekipman bu yanlış kullanımdan doğacak tehlikeyiönleyecek şekilde tasarımlanmak zorundadır veya bu mümkün olamıyorsa, basınçlıekipmanın bu şekilde kullanılamayacağına ilişkin uygun uyarılar verilmelidir.     2. TASARIM    2.1 Genel    Basınçlı ekipmanın amaçlanan ömrü süresince emniyetli olmasınıngarantilenmesi için, bütün faktörleri göz önünde bulundurularak, basınçlıekipman uygun bir şekilde tasarımlanmalıdır. Tasarım kapsamlı metotlarkullanılarak, bütün ilgili hatalara karşı tutarlı bir şekilde yeterli emniyetpayı içerdiği bilinen, uygun emniyet katsayısı içermelidir.    2.2 Yeterli Dayanım İçin Tasarım    2.2.1 Basınçlı ekipman amaçlanan kullanımına ve diğer öngörülebilençalışma koşullarına ve yüklemelere uygun olarak tasarımlanmalı. Özellikle,aşağıdaki etkenler hesaba katılmalıdır.    - İç/dış basınç    - Çevre ve işletme sıcaklığı    - İşletme ve test koşullarında statik basınç ve içeriğin kütlesi,     - Trafik, rüzgar ve deprem yükü,    - Taşıma, bağlantılar, boru donanımı vs gibi durumlardan kaynaklanabilenkarşı kuvvetler ve momentleri,    - Korozyon ve aşınma, yorulma vs.    - Kararsız olan akışkanların terkibinin bozulması,    Aynı zamanda oluşabilecek çeşitli yükler, eş zamanlı oluşma ihtimallerigöz önünde bulundurularak, dikkate alınmalıdır.     2.2.2 Yeterli dayanım için tasarım şunlara dayanmalıdır:    - Genel bir kural olarak, hesaplama modeli, madde 2.2.3 de tanımlandığıgibi ve gerektiğinde madde 2.2.4 de tanımlandığı gibi deneysel tasarım metoduilavesiyle veya    - Hesaplama olmadan deneysel tasarım metodu, aynen madde 2.2.4 detanımlandığı gibi ürünün izin verilebilir maksimum basıncı PS ve hacminin Vçarpımı, 6000 bar.()den daha az veya ürün PS. 7DN çarpımı 3000 bar dan daha azise.    2.2.3 Hesaplama metodu    a) Ürün içeriği ve diğer yükleme durumları    Basınçlı ekipman için izin verilebilen gerilim, çalışma koşullarındaöngörülebilen makul arıza şekli dikkate alınarak, sınırlandırılmalıdır. Bunoktada, emniyet katsayısı üretimde gerçek işletme şartları, gerilmeler,hesaplama modelleri ve malzemenin özellikleri ile ortaya çıkan herbelirsizliği tamamen yok etmek için uygulanmalı.    Bu hesaplama metotları, madde 7'deki gerekleri ile birlikte, gereken heryerde, yeterli emniyet payı temin etmelidir.    Yukarıda belirtilen gerekler, uygun olan yerlerde, diğerlerine ek olarakyada diğer metodlarla birlikte, aşağıdaki metodlardan biri uygulanaraksağlanabilir.    - Formüle göre tasarım,    - Analize göre tasarım,    - Kırılma mekaniklerine göre tasarım,     b) Dayanım    İlgili basınçlı ekipmanın dayanım gücünü oluşturmak için uygun tasarımhesapları kullanılmalıdır.     Özellikle:    - Hesaplama basınçları izin verilebilen maksimum çalışma basıncından dahaaz olmamalı ve statik buhar basıncı ile dinamik sıvı basıncı ve kararsızakışkanların bozulmaları hesaba katılmalı, bir kabın ayrı basınçlı haznelereayrıldığı durumlarda parçaların ayrışma duvarları, bitişik parçanın mümkünolan en düşük basıncına bağlı olarak azami mümkün olan parça basıncına göretasarlanmalıdır.    - Hesaplanan sıcaklıklar uygun emniyet payını içermelidir.    - Tasarım, ekipmanın öngörülen işletme koşulları altında meydanagelebilecek olan bütün muhtemel ısı ve basınç birleşimlerini göz önündebulundurmalıdır.    - Maksimum gerilmeler ve en yüksek gerilme yığılması emniyet sınırlarıiçerisinde kalmalıdır.    - Basınçlı kısmın hesaplanmasında, madde 4'de belirtilen uygun emniyetfaktörleri ile birlikte verilen koşullar dikkate alınarak, dokümante edilmişbilgilere dayanılarak, malzemenin özelliklerine uygun değerlerdenfaydalanılmalıdır. Göz önüne alınacak malzeme karakteristikleri aşağıdakileriiçermelidir:    - Akma mukavemeti, %0,2 veya hesaplanan sıcaklıkta ki yaklaşık %1,0 uzamasınırı gerilmesi,    - Çekme mukavemeti,     - Zamana bağlı mukavemet, örneğin; sürünme mukavemeti,    - Yorulma,    - Elastiklik modülü, (Young modülü)    - Uygun miktarda plastik gerilme özelliği,    - Çentik darbe mukavemeti,    - Kopma dayanıklılığı,    - Malzeme özelliğine bağlı olarak uygun kaynak faktörü seçilmeli. Örneğin:tahribatsız test türü, malzemenin kaynağı ve çalışma şartları göz önündebulundurulmalıdır.    - Tasarımda ekipmanın öngörülen kullanımında tüm ilgili zayıflatıcıetkiler (Örneğin: korozyon, esneme, yorulma) ve madde 3.4'te anlatılanmalzemenin ömrü ile ilgili tasarımın belirli düzenlemeler alınmalıdır.Ekipmanın tasarlanan kullanımı ile orantılı olarak, uygun kayıtlarını tutmalı.madde 3.4'te anlatılan malzemenin ömrü ile ilgili tasarımın belirlidüzenlemeleri dikkate alınmalıdır. örneğin:    - Sürünme için: belirli sıcaklıkta işletme süresi tasarlanmalı,    - Yorulma için: belirli gerilme seviyesinde yük tekrarı sayısıtasarlanmalı,    - Korozyon için: korozyon ilavesi tasarlanmalı,     c) Kararlılık durumu    Hesaplanan kalınlığın uygun yapısal kararlılığa izin vermediği durumlarda,nakliye ve işleme tarzı riskleri dikkate alınarak durum düzeltmesi içingerekli önlemler alınmalıdır.     2.2.4 Deneysel tasarım metodu    Ekipmanın tasarımı, bütün olarak veya kısmi olarak bir örneği veya birkategorisi üzerinde yapılan, uygun bir test programı ile geçerliliğionaylanabilir.    Testten önce test programı açıkça tanımlanmalı ve eğer varsa uygunlukdeğerlendirmesi modülünden sorumlu Onaylanmış Kuruluşça kabul edilmelidir.    Bu program test şartlarını ve kabul edilme veya red kriterlerinitanımlamalıdır. Testten önce, test edilmesi gereken ekipmanı oluşturanmalzemelerin temel özellikleri ve boyutlarının gerçek değerleri ölçülmelidir.    Test sırasında, gerektiği yerde, basınçlı ekipmanın kritik bölgelerinin,uzama ve gerilimlerinin yeterli hassaslıkta ölçülüp kaydedebilen aletler ilegözlenebilmesi mümkün olmalıdır.    Test programı aşağıdakileri içermelidir.    a) Basınç dayanım testinin amacı, belirlenen bir emniyet payı ile izinverilebilir maksimum basınçta, malzemenin kayda değer bir sızdırma veyabelirlenen bir aralığı aşan deformasyon olmadığını tespit etmektir.    Test basıncı, tasarım amaçlı kullanılan değerlerle, test koşulları altındaölçülen malzeme karekteristiği değerleri ile geometrik değerler arasındakifarklılıklar esasına göre belirlenecektir; test ve tasarım sıcaklığıarasındaki farklılıklar hesaba katılmalıdır.    b) Sürünme veya yorulma riskinin olduğu yerde, ekipman için çalışmakoşulları esasına göre belirlenmiş uygun testler tanımlanacaktır. Örneğin,belirtilen sıcaklıklarda tutmak, belirlenen gerilme seviyesindeki yük tekrarıv.s;    c) Gerektiğinde, madde 2.2.1 de bildirilen, örneğin, korozyon, dış hasarvs. gibi diğer faktörlerle ilgili testler.     2.3 Emniyetli kullanım ve çalışma sağlamak için şartlar;    Basınç ekipmanı için belirlenmiş olan çalışma metodu, ekipmanınçalışmasında öngörülebilen makul riskleri engellemeye uygun olmalıdır.Aşağıdakiler özel olarak dikkate alınmalıdır.     - Kapaklar ve delikler,    - Basınç emniyet valfinin tehlikeli basıncı boşaltımı,    - Bir basınç veya vakum mevcutken fiziksel girişleri önleme cihazları,    - Tasarlanan kullanımı göz önünde bulunduran yüzey sıcaklığı,    - Kararsız akışkanların ayrışması.    Özellikle, bir giriş kapağı yerleştirilmiş basınçlı ekipmanda, kapakaçılırken herhangi bir tehlike arz etmemesini kolayca temin etmek içinotomatik veya el ile çalışan bir alet ile donatılmalı. Ayrıca, kapağın çabukaçıldığı durumlarda, basınçlı ekipman akışkan basıncının veya sıcaklığınıntehlike arz ettiğinde hemen açılmayı önleyecek bir cihaz ile donatılmalıdır.     2.4 Muayene araçları    a) Basınçlı ekipmanlar, emniyeti sağlayan bütün gerekli incelemelerintatbik edilebileceği gibi tasarlanmalı ve yapılmalıdır.    b) Basınçlı ekipmanın güvenliğini ve bu güvenliğin sürekli olduğunuinceleyebilmek için fiziksel olarak içine giriş yapılabilmeli ve bu girişgüvenli ve ergonomik olmalıdır.    c) Basınçlı ekipmanın emniyet koşullarını temin etmek için aşağıdakidurumlarda başka araçlar da uygulanabilir.    - Fiziksel olarak içeri girişleri engelleyecek kadar küçük olma durumları,veya    - Basınçlı ekipmanın açılmasının iç kısmı kötü etkilediğinde, veya    - İçerik maddesinin, basınçlı ekipmanın yapıldığı malzemeye ve basınçdüşürücü mekanizmaya zararlı olmadığı belirlendiğinde ve herhangi birzayıflatıcı iç etkinin söz konusu olmadığında,     2.5 Boşaltma ve hava/gaz alma araçları yolları    Gerektiğinde, basınçlı ekipmanın havasının alınması ve boşaltılması içinaşağıdaki şekilde yeterli düzenle donatılmalıdır:    - Su vuruntusu, vakum çökmesi, korozyon ve kontrolsüz kimyasalreaksiyonlar gibi zararlı etkilerden kaçınmalı etkileri önlemek için bütünişletme ve test kademeleri, özellikle basınç testi, dikkate alınmalı,    - Temizlik, muayene ve bakımın güvenli bir şekilde yapılmasına izinverilmelidir.     2.6 Korozyon ve diğer kimyasal zararlar;    Gerektiğinde, tasarlanan ve önceden görülebilen makul ölçülerde, korozyonveya diğer kimyasal zararlara karşı yeterli dikkat veya koruma temin edilmeli.    2.7 Aşınma    Korozyon veya aşındırmanın fazla olduğu durumlarda aşağıdaki hususlarıdikkate alan yeterli önlemler alınmalıdır.    - Uygun tasarımla o etkiyi mümkün olduğu kadar azaltın, örneğin; ilavemalzeme kalınlığı yada kaplama maddesi veya astar kullanmak,    - En çok etkilenmiş olan parçaların değiştirilmesine izin verilmesi,    - Sürekli emniyetli kullanım için gerekli ölçümlere, madde 3.4 debelirtilen önlemlere dikkat çekilmeli,     2.8 Donanımlar;    Donanımlar, aşağıdaki şartları taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır:    - Donanımı oluşturan parçalar işlevlerini emniyetli olarak yapacak tarzdauygun şekilde bir araya getirecek şekilde olmalıdır.    - Bütün parçalar uygun bir şekilde birleştirilmiş ve uygun tarzda monteedilmiş olmalıdır.    2.9 Doldurma ve boşaltmaya ilişkin hükümler;    Uygun olduğu yerlerde, basınçlı ekipman aşağıda belirtilenler gibitehlikeleri dikkate alarak güvenli bir şekilde doldurma ve boşaltmayapabilecek aksesuarlarla veya söz konusu bağlantıların yapılabileceği şekildedonatılmış olarak tasarımlanmalıdır.    a) Doldururken:    - Aşırı doldurma veya aşırı basınç için, özellikle doldurma oranı vereferans sıcaklığındaki buhar basıncı dikkate alınacaktır.    - Basınçlı ekipmanın kararsızlığı;     b) Boşaltırken: basınç altında tutulan akışkanın kontrolsüz boşaltılması;    c) Doldururken veya boşaltırken; emniyetsiz bağlantı ve bağlantınınkesilmesi.     2.10 Basınçlı ekipmanın müsaade edilebilen değerleri geçmesine karşıkorunması;    Öngörülebilen makul koşullar altında, izin verilen değerlerin aşılmasıdurumunda, basınçlı ekipmanın montajlı ayrı bir koruyucu cihazla korunmasıtasarlanmamışsa uygun korunma donanımları ile korunma sağlanmalıdır veya bunamüsaade edilmelidir.    Uygun ekipman veya donanım teçhizatın veya montajın bilinenkarakteristikleri gözönüne alınarak kararlaştırılmalıdır.     Uygun koruyucu ekipman veya donanım aşağıdakileri kapsamaktadır:    a) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlandığı gibi emniyet aksesuarları,    b) Uygun olan yere, gösterge ve/veya basınç aletini izin verilebilenlimitte tutmak için elle veya otomatik olarak gerekli önlemin alınmasınısağlayacak alarm gibi izleme veya gözlem sisteminin yerleştirilmesi.     2.11 Emniyet Cihazları    2.11.1. Emniyet cihazları şöyle olmalı:    - Gerektiği yerde cihazların bakım ve test gereklerini dikkate alarak,amaçlanan görevlerine uygun ve sağlam tasarlanmış ve yapılmış olmalıdır.    - Şayet emniyet fonksiyonu bir başka fonksiyondan etkilenmiyorsa, diğerfonksiyonlardan bağımsız olmalıdır.    - Uygun ve sağlam bir koruma elde etmek için uygun tasarım prensiplerineuymalı. Bu ilkeler, özellikle, tedbirli tarz yöntemi, aşırılık, farklılık veotomatik tanıyı kapsamalıdır.     2.11.2. Basıncı sınırlandıran Cihazlar    Bu cihazlar, basıncın sürekli olarak izin verilebilen basıncı (PS)aşmayacak şekilde tasarımlanmalı; ancak, gerektiğinde madde 7.3 de belirtilenözelliklere uygun olarak kısa süreli basınç dalgalanmasına izin verilebilirolmalıdır.    2.11.3. Sıcaklık izleme Cihazları    Bu cihazlar, emniyet açısından ölçme fonksiyonları ile uyumlu ve yeterlisürede cevap alınabilecek özellikte olmalıdır.     2.12 Harici yangın    Gerekli yerlerde basınçlı ekipman öyle tasarımlanmalı ve uygun olduğuyerlerde uygun aksesuarlar ile donatılmalı veya ona uygun bağlantılar iledonatılmalıdır ki; bir dış yangın durumunda zararı sınırlama gereklerini,özellikle amaçlanan kullanım süresi de gözönüne alarak karşılamalıdır.     3. Üretim    3.1. Üretim prosedürleri    Üretici, tasarım aşamasındaki hükümlerin yeterli uygulamasını sağlamakiçin özellikle aşağıda belirtilen uygun teknik ve ilgili prosedürleriuygulamalıdır.    3.1.1. Bileşim parçalarının hazırlanması    Bileşim parçalarının hazırlanması (Örneğin: şekil verme ve pah kırma),basınçlı ekipmanın emniyetinde noksanlıklara veya çatlaklara veya muhtemelzararlı mekanik özellik değişimlerine yol açmamalıdır.)    3.1.2. Sabit bağlantı    Sabit bağlantılar ve bitişik bölgeler, ekipmanın güvenliği için her türlüyüzey ve iç hatalardan arındırılmış olmalıdır.    Sabit birleşimlerin özellikleri, tasarım hesaplamasında ilgili başka özeldeğerler özellikle dikkate alınmamışsa, birleştirilecek malzemeler içinbelirlenmiş olan minimum özellikleri karşılamalıdır.    Basınçlı ekipman için, ekipmanın basınç direncine yardımcı olan parçalarınsabit bağlantıları ve onlara doğrudan takılmış olan parçalarınbirleştirilmeleri, uygun işlem prosedürlerine göre vasıflı bir personeltarafından yapılmalıdır.    II. III. ve IV. Kategorideki basınçlı ekipman için işlem prosedürleri vepersonel, üreticilerin seçeceği, yetkili onaylanmış üçüncü taraf kuruluşutarafından onaylanmalı, bu:    - Bir Onaylanmış Kuruluş veya,    - 13 üncü madde de bildirildiği gibi, bildirilmiş üçüncü taraf uygunlukdeğerlendirme kuruluşu olabilir.    Bu onayların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü taraf, uygun harmonizestandardta belirtilen incelemeler ve testler veya benzer eşdeğer incelemelerve testler uygulamalı ya da uygulatmalıdır.    3.1.3. Tahribatsız testler Basınçlı ekipman ve donanımlar için sabitbirleştirmelerin tahribatsız testleri uygun nitelikteki personel tarafındanyapılmalıdır. Kategori III ve IV sınıfı basınçlı ekipman için personel 13 üncümadde de belirtildiği gibi bildirilmiş üçüncü taraf uygunluk değerlendirmekuruluşunca onaylanmalıdır.    3.1.4. Isıl işlem    Malzeme özelliğinin, üretim işlemleri sırasında, basınçlı ekipmanınemniyetini zayıflatacak bir ölçüde, değişme riski varsa, üretimin uygunaşamasında uygun bir ısıl işlem uygulanmalıdır.     3.1.5. İzlenebilirlik    Ekipmanın basınca maruz kalan parçalarının üretildiği malzemeyi tanımlamakiçin, uygun usullerle, satın alınan malzemenin gelişinden başlayarak, üretimesnasında ve son deneye kadar izlemeyi sağlayacak uygun prosedürler kurulmalıve devam ettirilmelidir.    3.2. Nihai değerlendirme;    Basınçlı ekipman aşağıda tanımlandığı gibi bir nihai değerlendirmeye tabitutulmalıdır.    3.2.1. Nihai muayene;    Basınçlı ekipman görsel olarak ve Yönetmelikteki gereklere uygunluğununincelenmesi yoluyla bir nihai muayeneye tabi tutulur. İmalat sırasındauygulanan testler dikkate alınır. Emniyet anlamında gerekli olduğu sürecenihai muayene imalat sırasında uygun olan yerde (nihai muayene sırasında uzuninceleme mümkün olmadığı yerlerde) ekipmanın her parçası için içeriden vedışarıdan yapılmalıdır.    3.2.2. Dayanıklılık testi    Basınç ekipmanın nihai değerlendirmesi, basınç yönünden de bir testiçermelidir. Bu uygun olduğu yerde hidrolik basınç testi şeklinde olur,gerektiğinde madde 7.4 de bildirilen değerde veya en azından eşit değerdeolmalıdır.    1. kategori seri üretimi basınçlı ekipman için bu test istatistikselolarak yapılabilir.    Hidrostatik basınç testinin zararlı veya elverişsiz olduğu durumlarda,belirlenen değerlerde başka testler uygulanabilir. Hidrostatik testten başkatestler için, ilave önlemler, örneğin; Tahribatsız muayene veya eşdeğer başkageçerli yöntemler, bu testler yapılmadan önce uygulanmalı.    3.2.3. Emniyet cihazlarının muayenesi    Montajlar için son değerlendirme, madde 2.10 belirtilen gereklere tamuyumlu olarak kontrol edilmesi tasarlanan emniyet cihazlarının kontrolünü dekapsamalı.    3.3. İşaretleme ve etiketleme    15 inci madde de bildirilen CE uygunluk işaretine ilaveten, aşağıdakibilgilerde verilmelidir.    a) Tüm basınçlı ekipmanlar için:    - Üreticinin veya topluluk içerisindeki yetkili temsilcinin adı, adresi vediğer kimlik bilgileri,    - Üretim yılı,    - Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması ve seri numarasıgibi,    - Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;     b) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veyakullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdakigibidir.    - Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,    - Boru donanımı için normal büyüklükler, DN,    - Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,    - Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,    - Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,    - Vereceği gerilim V (volt),    - Amaçlanan kullanımı,     - Dolum oranı kg/t,    - Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,    - Dara ağırlığı kg,    - Ürün grubu,     c) Gerektiği yerlerde tecrübelere göre oluşabilecek yanlış kullanımadikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.    CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerindeaşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakasıile verilmelidir.    - Gerektiğinde, aynı montaj için tasarımlanmış olan, boru parçaları gibiayrı parçalara tekrar işaretleme yapılmasını önlemek için, uygulanabilen yere,uygun belgelendirme sistemi kullanılabilir. Bu CE uygunluk işaretlemesi ve buEk de bildirilen diğer işaretleme ve etiketleri de kapsamaktadır.    - Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde3.3 (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket iletutturulabilir;    - Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre,okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlarkullanılabilir.     3.4. İşletme talimatları    a) Basınçlı ekipman kullanıcı için, mümkün olduğu kadar, aşağıdakilerleilgili, bütün gerekli güvenlik bilgilerinin bulunduğu talimatlar ile birliktepiyasaya sunulmalıdır.    - Çeşitli parçalarının montajını içeren basınçlı ekipmanın kurulması,    - Hizmete sunulması,    - Kullanımı,    - Kullanıcı kontrollerini içeren bakım;     b) Basınçlı ekipmana madde 3.3. gereği tesbit edilen kullanım talimatları;seri no yazılmadan, uygun teknik dokümanları çizimleri ve diyagramları ve butalimatları anlaşılır kılacak tüm esasları kapsamalıdır.    c) Uygun olursa, bu talimatlar, madde 1.3'e göre yanlış kullanım nedeniyleolabilecek riskleri belirtmeli ve tasarımın madde 2.2.3.e uygun olarak belirliözellikleri hakkında bilgi vermelidir.     4. Malzemeler    Basınçlı ekipmanın üretimi için kullanılacak malzemeler değiştirilmesiöngörülmedikçe programlanan ömrü süresince bu tür uygulama için uygunolmalıdır.    Kaynak malzemeleri ve diğer bağlantı malzemeleri yalnızca madde 4.1, madde4.2(a) ve madde 4.3 (ilk paragrafı)'teki ilgili gerekleri ve birbirindenfarklı iki yapıyı birleştirmeye uygun olmalıdır.    4.1. Basınçlı parçaların malzemeleri:    a) Öngörülen, bütün işletme koşullarına ve test şartlarına uygun özellikteolmalı, ve özellikle yeterli dayanım ve şekil vermeye uygun olmalıdır.Gerektiği yerde, malzemenin karakteristiği madde 7.5 in gerekleriyle uyumluolmalıdır. Ayrıca, gereken yerde gevrek tip kırılmaları önlemek için özelliklemalzeme seçiminde gerekli özen gösterilmeli; özel nedenlerden dolayı kırılganmalzeme kullanılması gerekiyorsa uygun önlemler alınmalı,     b) Basınçlı ekipmanın içerdiği sıvıya karşı yeterli kimyasal direnciolmalı; işletme emniyeti için gerekli kimyasal ve fiziksel özellikler,ekipmanın programlanan ömründen dolayı önemli bir şekilde etkilenmemeli,    c) Yaşlanmadan kayda değer ölçüde etkilenmemeli,    d) Tasarlanan işlem prosedürleri için uygun olmalı,    e) Bir araya getirilen, çeşitli malzemelerin seçiminde kayda değeristenilmeyen etkilerden kaçınılmalıdır.     4.2.    a) Basınçlı ekipmanın imalatçısı madde 2.2.3.'teki tasarım hesapları içingereken değerleri ve madde 4.1.'de geçen malzemelerin temel özellikleri veişlemlerini uygun bir şekilde tanımlamalıdır.    b) Üretici uygunluğa ilişkin diğer teknik belgelendirme sistemindeaşağıdaki şekillerden birinde Yönetmeliğin malzemelere ilişkinspesifekasyonlarını sağlamalıdır.    - Harmonize standardlara uygun malzemelerin kullanımıyla,    - 11 inci madde ye göre Avrupa Onaylı basınçlı ekipman malzemelerininkullanımıyla,    - Özel malzeme değerlendirmesiyle,     c) Kategori III. ve IV'deki basınçlı ekipman için (b) nin üçüncü altgirişinde belirtilen özel değerlendirme basınçlı ekipmanın uygunlukdeğerlendirme prosedürleri ile görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluşçayapılmalıdır.     4.3. Ekipman üreticileri, kullanılan malzemenin istenen özelliklereuymasını temin etmek için uygun tedbirleri almalıdır. Özellikle, ekipmanüreticisi tüm malzemeler için malzeme özelliklerine uygun olarak malzemeüreticisi tarafından hazırlanan belgeleri temin edecektir.    II. III. Ve IV kategorideki ekipmanın basınç etkisi altındaki anabölümleri için, özel ürün kontrol sertifikası olmalıdır.    Bir malzeme üreticisinin, Topluluk içindeki bir yetkin kuruluşça belgelive malzemelerin özel bir değerlendirmeden geçtiği kalite güvenliği sistemininolduğu yerlerde, üretici tarafından yayınlanan belgelerde bu bölümün ilgiligereklerine uygunluğu sağladığı varsayılır.     Özel Basınçlı Ekipman Gerekleri    Madde 1'den Madde 4'e kadar uygulanabilir gereklere ilaveten aşağıdakiMadde 5 ve Madde 6 tarafından kapsanan basınçlı ekipman gerekleri deuygulanır.     5. Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtildiği GibiFazla Isınma Riski Olan, Alev Veya Başka Türlü Isıtılmış Basınç Ekipman     Bu basınçlı ekipman aşağıdakileri içerir:    - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendindebildirildiği gibi buhar ve sıcak su jeneratörleri, buhar ve sıcak sukazanları, kızdırıcılar ve tekrar kızdırıcılar, atık ısı kazanları, atık yakmakazanları, elektrot veya daldırma türü elektrikle ısıtılan kazanlar, basınçlıpişiriciler, Örneğin: Aksesuarları ile birlikte ve uygulanabildiği yerebesleme suyu hazırlama ve yakıt temin sistemleri gibi.     - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde buharve sıcak su üreticilerden başka bir sistem ısıtma ekipmanı, örneğin: Kimyasalveya başka benzer işlemler ve basınçlı gıda işleme ekipmanı gibi ısıtıcılar.    Bu basınçlı ekipman, aşırı ısınma sonucu önemli bir içerik kaybetmeriskini en düşük seviyede tutacak şekilde hesaplamalı, tasarlamalı veyapılmalıdır. Özellikle uygun olduğu yerlerde aşağıdakiler güvenceyealınmalıdır.    a) Isı giriş, çıkış, ısıtma ve uygulanabilir olduğu yerlerde akışkanseviyesinin kısmi ve genel ısınma riskinden korunması için kullanımparametrelerini kesin belirleyecek uygun koruma araçları temin edilmelidir.    b) Tortu ve/veya aşınma ile ilgili riskleri önlemek için sıvınınözelliklerinin değerlendirilmesine izin vermek için, gerekli yerlere, numunenoktaları temin edilmelidir.    c) Tortulardan dolayı olan riskleri gidermek için yeterli önlemleralınmalıdır.    d) Kapattıktan sonra artakalan ısının güvenli bir şekilde giderilmesi içinaraçlar temin edilmelidir.    e) Yanıcı maddelerin hava, veya alev geri tepmesi gibi, tutuşabilenkarışımların tehlikeli birikimini önlemek için önlemler alınmalıdır.     6. Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) BendindeBelirtilen Borulama    Tasarım ve yapım aşağıdakileri sağlamalıdır.    a) Kabul edilmeyen serbest hareketlerden veya aşırı güçlerinüretilmesinin, örneğin; Flanşlarda, bağlantılarda, körük veya hortumlarüzerindeki gerilim riskinin, destekleme, sınırlama, sıkıca tutturma, sırayakoyma ve ön gerilim alma aracılığıyla, yeterli olarak kontrol altınaalınmalıdır.    b) Gazlı akışkanlar için borular içinde yoğunlaşma oluşması olasılığınınolduğu yerlerde su vuruntusu veya korozyondan dolayı oluşacak zarardankaçınmak için en alçak seviyedeki alanlardan tortuların çekilmesisağlanmalıdır.    c) Türbülans ve girdabın vereceği potansiyel hasara karşı dikkat edilmeli,madde 2.7'nin ilgili bölümleri uygulanabilir.    d) Borulardaki titreşim nedeniyle aşırı metal yorgunluk riskine yeterliönem verilmelidir.    e) Boru sisteminde Grup 1 akışkanları varsa; yeterince araç, büyüklüğüönemli bir risk gösteren doldurma-boşaltma borularını izole etmek içinsağlanmalıdır.    f) Elde olmayan boşaltma riski en aza indirilmelidir. Sabit tarafına,içerideki sıvının miktarını gösteren dolu-boş noktaları bir şekildeişaretlenmiş olmalıdır.    g) Yer altı borularının pozisyonu ve rotasının, güvenli bakımını,incelemesini veya tamirini kolaylaştırmak için, en azından teknik belgelerdekayıtlı olması gerekir.     7. Belirli Basınçlı Ekipmanlar İçin Özel Nicel Gerekler    Aşağıdaki koşullar genel kural olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte,malzemelerin özelliklerin kesin olmadığı durumlar dahil ve uyumlu standarduygulanmayan durumlarda, üretici baştan başa genel emniyet seviyesinin eldeedilmesi için uygun tedbirlerin alındığını kanıtlamak zorundadır.    Bu bölüm EK-I in önemli bir parçasıdır. Bu bölümde belirtilen hükümlerbasınçlı ekipman için uygulanan ve madde 1'den madde 6'ya kadar olanyerlerdeki temel gereklere ek niteliğindedir.    7.1. İzin verilebilir gerilimler    7.1.1. Semboller    Re/t, Akma sınırı, aşağıdakilerin (t) hesaplama sıcaklığındaki değerigöstermektedir:    - Malzemenin üst ve alt akma sınırını temsil eden üst akma sınırı,    - Östenit çeliğin ve alaşımsız alüminyumun %1,0 uzama sınırı,    - Diğer durumlardaki %0,2 uzama sınırı.    Rm/20, 20øC'deki minimum çekme mukavemeti değerini göstermektedir.    Rm/t, hesaplama sıcaklıktaki çekme mukavemetini belirtmektedir.    7.1.2. İzin verilen genel statik gerilme ve sıcaklığa bağlı sürünmede,kullanılan malzemeye göre aşağıdaki değerlerden en küçüğü alınacaktır.    - Ferritik çelik halinde normalize dahil (normalize haddelenmesi) incetaneli çelik hariç ve özellikle ısıl işlemi yapılmış çelik halinde Re/t'nin2/3 ü ve R m/20'nin 5/12'si.    - Paslanmaz çelik durumunda:    - Kopma sonrası uzama %30 geçerse, Re/t nin 2/3 ü    - Veya alternatif olarak, ve kopma sonrası uzama %35 geçerse, Re/t nin 5/6sı ve Rm/t nin 1/3 ü;    - Alaşımsız veya düşük alaşımlı dökme çelik durumunda, Re/t nin 10/19 u veRm/20 nin 1/3 ü;    - Alüminyum durumunda, Re/t nin 2/3 ü;    - Çöktürülerek yapılmış sertleştirilmişler hariç alüminyum alaşımlarıdurumunda Re/t nin 2/3 ü ve Rm/20 nin 5/12 si.    7.2. Kaynak Faktörü (Bağlantı katsayıları)    Kaynaklı bağlantılarda, bağlantı katsayıları aşağıdaki değerleriaşmamalıdır.    - Bütün dikiş yerlerinin özel bir hasar göstermediğini teyit eden,tahribatlı ve tahribatsız muayeneye tabi tutulan ekipman için: 1,    - Gelişigüzel tahribatsız muayeneye tabi tutulan ekipman için: 0,85,    - Görsel muayene dışında tahribatsız muayeneye tabi tutulmamış ekipmaniçin: 0,7.    Gerektiğinde, gerilme tipleri ve bağlantının mekanik ve teknolojiközellikleri de hesaba katılmalıdır.     7.3. Özellikle basınçlı kaplar için basınç sınırlayan aletler madde 2.11.2de anlatılan anlık basınç dalgalanması, maksimum izin verilebilir basıncın %10unda tutulmalıdır.    7.4. Hidrostatik test basıncı    Basınçlı kaplar için, madde 3.2.2. da bildirilen hidrostatik test basıncı,aşağıdakilerden daha az olmamalıdır.    - Azami izin verilebilen basınç ve azami izin verilebilen sıcaklığıdikkate alınarak hizmetteki basınçlı ekipmanın maruz kaldığı azami basıncın1.25 katsayısı ile çarpılmasına denk gelen değer, veya    - Daha yüksek değerler için azami izin verilebilir basıncın 1,43 ileçarpılmasına denk gelen değer.    7.5. Malzeme özellikleri    Dikkat edilecek diğer kriterlere uygunluk için başka değerler istenmediğisürece bir çelik, madde 4.1.(a)'yı karşılayan bir çelik ise yeterli olarakdeğerlendirilir. Şayet standard bir işlemde gerçekleştirilen çekme deneyindekopma sonrası uzama %14 den az değil ise ve 1S0 V parça testinde ölçülen darbeenerjisi 20øC da veya belirlenen işletme sıcaklığının en düşüğünden yüksekolmayan sıcaklıkta 27 J den az değildir.               EK - II              UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOLARI    1. Modül kategorilerinin tablodaki referansları şunlardır:    I = Modül A    II = Modül A1, D1, E1    III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H    IV = Modül B + D, B + F, G, H1    2. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının(d) bendinde tanımlanan emniyet aksesuarları, Kategori IV desınıflandırılmışlardır. Fakat, istisna olarak özel teçhizat için üretilmişolan emniyet aksesuarları korudukları teçhizat ile aynı kategoridesınıflandırılabilirler.    3. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının(d) bendinde tanımlanan basınç aksesuarları, aşağıdaki esaslar dahilindesınıflandırılırlar.    - İzin verilen maksimum basınç PS, ve    - Hacimleri V veya nominal ölçü DN, (Hangisi kullanılıyorsa) ve    - Kullanım için amaçlanan akışkan grubu,    Uygunluk değerlendirme kategorilerini saptamak için kaplar ve borusistemleri için uygun tablolar kullanılmalıdır.    Yukarıda ikinci alt girişteki hacim ve nominal ölçüden her ikisi dedüşünüldüğü takdirde basınç aksesuvarı azami kategoride sınıflandırılmalıdır.     4. Aşağıdaki uygunluk değerlendirme tablolarındaki sınır çizgileri, herbir kategori için en üst sınırı göstermektedir.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 1              Yönetmeliğin 5 inci maddesi a(1) birinci alt çizgi'de geçen              ekipmanlar    Kararsız bir gaz içeren ve Tablo 1'e göre Kategori I veya Kategori II'deyer alan ekipmanlar, Kategori III'de sınıflandırılmalıdır.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 2              Yönetmeliğin 5 inci maddesi a(1) ikinci alt çizgi'de geçen              ekipmanlar    Teçhizatın havası için olan Taşınabilir yangın söndürücüler ve şişeler enaz Kategori III'de sınıflandırılmalıdır.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 3              Yönetmeliğin 5 inci maddesi a(2) birinci alt çizgi'de geçen              ekipmanlar               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 4              Yönetmeliğin 5 inci maddesi a(2) ikinci alt çizgi'de geçen              ekipmanlar    Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde belirtilensıcaksu üreten donanımları; Avrupa Birliği tasarım değerlerine uygun olacak(Modül B1) ve uygunluk EK-I'in madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5(a)ve madde 5(d) belirtilen Kalite Güvence değerlerine uyacaktır. (Modül H)               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 5              Yönetmeliğin 5 inci m Maddesi b'de geçen ekipmanlar    Basınçlı fırınların tasarımı en az Kategori III modüllerinden birine eşuygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmalıdır.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 6              Yönetmeliğin 5 inci maddesi c(1) birinci alt ilk çizgi'de geçen              boru sistemi    Kararsız gaz için olan ve Tablo 6'ya göre Kategori I ve Kategori II'yegiren boru sistemleri Kategori III içinde sınıflandırılmalıdır.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 7              Yönetmeliğin 5 inci maddesi c(1) ikinci alt çizgi'de geçen boru              sistemleri    350øC'den yüksek sıcaklıkta akışkan içeren ve Tablo 7'ye göre KategoriII'ye giren tüm boru sistemleri Kategori III içinde sınıflandırılmalıdır.               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 8              Yönetmeliğin 5 inci maddesi c(2) birinci alt çizgi'de geçen boru              sistemleri               ****************              * TABLO VARDIR *              ****************              Tablo 9              Yönetmeliğin 5 inci maddesi c(2) ikinci alt çizgi'de geçen boru              sistemi               EK-III              UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USULLERİ    Bu Ek'deki basınçlı ekipmanlar ile ilgili hükümlerden kaynaklananyükümlülükler aynı şekilde donanımlara da uygulanır.     Modül A: İÇ ÜRETİM KONTROLÜ    1. Bu modül, aşağıdaki madde 2'de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenTopluluk içindeki üreticiler veya onların yetkili temsilcilerinin, basınçlıekipmanın ilgili Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini temin eden vebildiren prosedürü tanımlamaktadır. Topluluk içinde yerleşik olan üretici veyayetkili temsilcisi, basınçlı ekipmanın her birine CE uygunluk işaretiniiliştirmek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır.    2. Üretici, aşağıdaki madde 3'de tanımlanan teknik dosyayı hazırlamakzorundadır ve üretici veya onun Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkilitemsilcisi bunları Bakanlığın incelemesi amacı ile basınçlı ekipmanınüretildiği son tarihten itibaren on yıl süre ile kontrole hazır tutmalıdır.    Üreticinin veya temsilcisinin Topluluk içinde bulunmadığı durumlarda,teknik dosyayı hazır tutma zorunluluğu, basınçlı ekipmanın Toplulukpiyasasında pazarlayan kişinin sorumluluğundadır.     3. Teknik dosya, basınçlı ekipmanın ilgili Yönetmeliğin gereklerineuygunluğun değerlendirmesi yapılacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, bu türdeğerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, basınçlı ekipmanın tasarımını,üretimini ve işletimini kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:    - Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,devrelerin vb. şemaları,    - Belirtilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasınınanlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,    - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlardaYönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları.    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,    - Deney raporları.     4. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,teknik dosya ile birlikte uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.    5. Üretici, üretilen basınçlı ekipman için gereken üretim işlemininyukarıda madde 2 de bahsedilen teknik dosya ve ilgili Yönetmelik ile uyumluolması için gereken bütün önlemleri almalıdır.     Modül A1: SON DEĞERLENDİRME İZLENEREK İÇ ÜRETİM KONTROLLERİ    Modül A nın gereklerine ilaveten, aşağıdakiler uygun olur.    Son değerlendirme üretici tarafından yapılmalı ve üretici tarafındanseçilmiş olan bir onaylanmış kuruluşun beklenmedik ziyaretleri ileizlenmelidir.    Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluşun yapması gerekenler aşağıdabelirtilmiştir:    - Üreticinin, son değerlendirmeyi EK-I madde 3.2.'ye uygun olarakgerçekleştirdiğini saptamak,    - Kontroller yapmak üzere üretim veya depo binasından basınçlı ekipmanınnumunesini almak. Onaylanmış kuruluş, numunelerinin kısmen veya tamamenincelenmesinin yapılması veya yaptırılmasına karar verir.    Onaylanmış kuruluş, numunelere göre birkaç basınçlı ekipmanıdeğerlendirerek, basınçlı ekipman numunelerinin kısmen veya tamamenincelenmesinin yapılması veya yaptırılmasına karar verir.    Basınçlı ekipmanın bir veya daha fazla parçası uygun olmazsa, onaylanmışkuruluş uygun tedbirler almalıdır.     Üretici, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda basınçlı ekipmanın her birineonaylanmış kuruluşun belirleyici numarasını iliştirmelidir.     Modül B: AT TİP İNCELEMESİ    1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, onaylanmış kuruluştarafından, üretimi planlanan ürünü temsil eden numunenin, Yönetmeliğinhükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği bölümünütanımlamaktadır.    2. AT Tip İncelemesi başvurusu, üretici veya Topluluk içinde faaliyetgösteren yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşayapılır.     Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:    - Üreticinin adı ve adresi ve şayet başvuru yetkili temsilci tarafındanyapılmışsa onun da adı ve adresi,    - Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirtenyazılı bir beyanname,    - Aşağıdaki madde 3'de tanımlanan teknik dosya.    Başvuru sahibi, bundan böyle "tip" olarak adlandırılacak olan ve öngörülenüretimi temsil eden numuneyi onaylanmış kuruluşa teslim eder. Onaylanmışkuruluş test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka numuneleristeyebilir.    Bir "tip", çeşitler arasındaki farklılığın emniyet seviyesini etkilememesikoşuluyla, basınçlı ekipmanın birçok çeşidini kapsayabilir.     3. Teknik dosya, basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunuortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, bu tür değerlendirme içinmümkün olduğunca, basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve işleyişinikapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:    - Tipin genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların alt parçaların,devrelerin vb. şemaları    - Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasınınanlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,    - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlarda,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları.    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları.    - Deney raporları.    - Üretimde yapılan testler hakkında bilgi,    - EK-I'in madde 3.1.2. ve madde 3.1.3.'e göre istenilen özellikler veyaonaylama hakkında bilgi.     4. Onaylanmış kuruluşun görevleri:     4.1. Teknik dosyayı incelemek, tipin teknik dosyaya uygun üretildiğinidoğrulamak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bildirilen standardların ilgilihükümlerine uygun olarak tasarlanmış parçalar ile bu standardların ilgilimaddeleri uygulanmaksızın tasarlanmış parçaları belirlemek.     Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:    - Teknik dosyayı, tasarım ve üretim işlemlerine göre incelemek,    - Basınçlı ekipmanın malzemesinin ilgili uyum standardlarına veya Avrupaonayına uygun olmaması halinde, malzemelerin denetlenmesi ve EK - I madde4.3.'e göre malzeme üreticisi tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolü,    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veyadaha önce EK-I madde 3.1.2.e uygun olarak onaylanmış olduğunu kontrol etmek,    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştirenve tahribatsız testleri yapan personelin EK - I, madde 3.1.2 veya madde3.1.3.e uygun veya onaylı olduğunu doğrulamak.     4.2. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bildirilen standardlarınuygulanmadığı durumlarda, üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için,uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak.    4.3. Üreticinin ilgili standardları uygulamayı tercih etmesi halinde,bunların gerçekten uygulanıp uygulanmamış olduğunu tespit etmek için uygunmuayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak.    4.4. Başvuru sahibi ile birlikte muayenelerin ve gerekli testlerinyapılacağı yeri tespit etmek.     5. Onaylanmış kuruluş, tipin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunolduğunu belirlemesi halinde başvuru sahibine AT tip incelemesi sertifikasıdüzenler. On yıl geçerli olacak olan ve yenilenebilen sertifika, üreticininadını ve adresini, muayene sonuçlarını ve onaylı tipin belirlenmesi içingerekli verileri içermelidir.    Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli vebir kopyası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.    Şayet onaylanmış kuruluş, üreticiye veya Topluluk içinde faaliyet gösterenyetkili temsilcisine, AT tip incelemesi sertifikasını hazırlamayı reddederse,onaylanmış kuruluş red nedenlerini detaylı olarak belirtmelidir. İtirazbaşvurusu için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.    6. Başvuru sahibi, basınçlı ekipmanda temel gereklere veya ürününkullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerinolması halinde, ek onay alınması gerektiğinden onaylanmış basınçlı ekipmandakiher değişiklik hakkında AT tip incelemesi sertifikası ile ilgili teknikdosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu ek onay, orijinalAT tip-incelemesi sertifikasına ilave olarak verilmelidir.    7. Her onaylanmış kuruluş verdiği AT tip incelemesi sertifikaları vebunların iptali ile ilgili yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmışkuruluşları bilgilendirir.     8. Diğer onaylanmış kuruluşlar AT tip incelemesi sertifikasının ve/veyailavelerinin bir kopyasını alabilirler. Sertifika ilaveleri diğer onaylanmışkuruluşların görüşlerine hazır tutulmalıdır.    9. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, ATtip incelemesi sertifikasının ve eklerinin kopyasını teknik dosya ile birliktebasınçlı ekipmanın son üretildiğinden sonra on yıl süre ile muhafazaetmelidir.    Ne üreticinin ne de Yetkili temsilcisinin Topluluk içinde faaliyetgöstermediği durumda, teknik dosyayı muhafaza etme zorunluluğu, ürünü Toplulukpiyasasına sunan kişinin sorumluluğundadır.     Modül B1: AT TASARIM İNCELEMESİ    1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, onaylanmış kuruluştarafından basınçlı ekipmanın parçalarının tasarımının, Yönetmeliğinhükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği bölümünütanımlamaktadır.    EK-I madde 2.2.4. de verilen deneysel tasarım metodu, bu modül bağlamındakullanılamaz.     2. AT tasarım incelemesi başvurusu üretici veya Topluluk içinde faaliyetgösteren yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşayapılır.     Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:    - Üreticinin adı ve adresi ve şayet başvuru yetkili temsilci tarafındanyapılmışsa onun da adı ve adresi,    - Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirtenyazılı bir beyanname.    - Aşağıda madde 3 de tanımlanan teknik dosya.    Başvuru, çeşitler arasındaki farklılığın emniyet seviyesini etkilememesikoşuluyla, basınçlı ekipmanın birçok çeşidini kapsayabilir.     3. Teknik dosya, basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunuortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya bu tür değerlendirme içinmümkün olduğunca, basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve işleyişinikapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:    - Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,devrelerin vb şemaları    - Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasınınanlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar.    - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlarda,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları.     - Özellikle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen standardların tamolarak uygulanmadığı hallerde olmak üzere, tasarım çözümlerinin uygunluğu ileilgili gerekli destekleyici kanıtlar. Bu destekleyici kanıtlar, üreticitarafından veya onun adına uygun laboratuarlarda yapılan test sonuçlarını daiçermelidir.    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,    - EK - 1 madde 3.1.2. ve madde 3.1.3. e göre istenilen özellikler veyaonaylama hakkında bilgi.     4. Onaylanmış kuruluşun görevleri:    4.1. Teknik belgeleri incelemek, ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindebildirilen standardların ilgili hükümlerine uygun olarak tasarlanmış parçalarile bu standardların ilgili maddeleri uygulanmaksızın tasarlanmış parçalarıbelirlemek. Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:    - Basınçlı ekipmanın malzemesinin ilgili uyum standardlarına veya Avrupaonayına uygun olmaması halinde malzemeleri denetlemek,    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak, veyadaha önce EK-I madde 3.1.2. e uygun olarak onaylanmış olduğunu kontrol etmek,    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştirenve tahribatsız testlerini yapan personelin EK - I madde 3.1.2 veya madde3.1.3. e uygun veya onaylı olduğunu doğrulamak,     4.2 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bildirilen standardlarınuygulanmadığı durumlarda, üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek içingerekli muayeneleri yapmak,    4.3. Üreticinin ilgili standardları uygulamayı tercih ettiği hallerde,bunların gerçekten uygulanıp uygulanmamış olduğunu tespit etmek için gereklimuayeneleri yapmak.     5. Onaylanmış kuruluş, tasarımın, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunolduğunu belirlemesi halinde başvuru sahibine AT tasarım incelemesisertifikası düzenler. Sertifika, üreticinin adını ve adresini, muayenesonuçlarını, geçerlilik koşullarını ve onaylı tasarımın belirlenmesi içingerekli bilgileri içermelidir.    Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli vebir kopyası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.    Şayet onaylanmış kuruluş üreticiye veya Topluluk içinde faaliyet gösterenyetkili temsilcisine, AT tasarım incelemesi sertifikasını hazırlamayıreddederse, bu durumda onaylanmış kuruluş red nedenlerini detaylı olarakbelirtmelidir. İtiraz başvurusu için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.     6. Başvuru sahibi, basınçlı ekipmanda temel gereklere veya ürününkullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerinolması halinde, ek onay alınması gerektiğinden onaylanmış tasarımdaki herdeğişiklik hakkında AT tasarım incelemesi sertifikası ile ilgili teknikdosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu ek onay, orijinalAT tasarım incelemesi sertifikasına ilave olarak verilmelidir.     7. Her onaylanmış kuruluş verdiği AT tasarım incelemesi sertifikaları vebunların iptali ile ilgili yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmışkuruluşları bilgilendirir.    8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine aşağıdakilerle ilgilibilgileri edinebilirler:    - Düzenlenen AT tasarım incelemesi sertifikaları ve ekleri,    - İptal edilen AT tasarım incelemesi sertifikaları ve ekleri.     9. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,Yukarıda madde 3. de bildirilen AT tasarım incelemesi sertifikasının veeklerinin kopyasını teknik dosya ile birlikte basınçlı ekipmanın sonüretildiğinden sonra on yıl süre ile muhafaza etmelidir.    Ne üreticinin ne de yetkili temsilcisinin Topluluk içinde faaliyetgöstermediği durumda, teknik dosyayı hazır bulundurma zorunluluğu, ürünüTopluluk piyasasına sunan kişinin sorumluluğundadır.     Modül C1: TİPE UYGUNLUK    1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün üretici veya Toplulukiçinde faaliyet gösteren yetkili temsilcileri tarafından basınçlı ekipmanın ATTip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğinisteklerini karşıladığını temin ve beyan ettiği bölümünü tanımlamaktadır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,basınçlı ekipmanın her birine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı biruygunluk beyanı düzenlemelidir.    2. Üretici, basınçlı ekipmanın AT tip incelemesi sertifikasında tanımlanantipe ve Yönetmelik gereklerine uygun şekilde üretilmesi için gereken bütünönlemleri almalıdır.    3. Topluluk içinden oluşturulan üretici veya Topluluk içinde faaliyetgösteren yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını basınçlıekipmanın son üretiminden sonra on yıl süreyle muhafaza etmeliler.    Ne üreticinin ne de yetkili temsilcisinin Topluluk içinde faaliyetgöstermediği durumlarda, mevcut teknik dosyayı muhafaza etme zorunluluğubasınçlı ekipmanı Topluluk piyasasına sunan kişiye aittir.    4. Son değerlendirme üretici tarafından seçilmiş olan onaylanmış kuruluşunbeklenmedik ziyaretleri ile izlenmelidir.    Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluşun yapması gerekenler aşağıdabelirtilmiştir:    - Üreticinin, son değerlendirmeyi EK - I madde 3.2. ye uygun olarakgerçekleştirdiğini saptamak,    - Kontroller yapmak üzere üretim veya depo binasından basınçlı ekipmanınnumunesini almak. Onaylanmış kuruluş, numunelere göre birkaç basınçlı ekipmanıdeğerlendirerek, basınçlı ekipman numunelerinin kısmen veya tamamenincelenmesinin, yapılmasının veya yapılmamasının gerekli olup olmadığınıdeğerlendirmek.     Basınçlı ekipmanın bir veya daha fazla parçası uygun olmazsa, onaylanmışkuruluş uygun tedbirler almalıdır.    Üretici, onaylanmış kuruluşun sorumluğunda basınçlı ekipmanın her birineonaylanmış kuruluşun tanıtım numarasını iliştirmelidir.     Modül D: ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ    1. Bu modül, aşağıda madde 2'de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenüreticinin basınçlı ekipmanın AT tip inceleme sertifikasında veya AT tasarıminceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğingereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürütanımlamaktadır. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkilitemsilcisi, basınçlı ekipmanın her birine CE uygunluk işaretini iliştirir veyazılı bir uygunluk beyannamesi düzenler. CE uygunluk işaretine, aşağıda madde4'de açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtıcı numarası eşlikeder.     2. Üretici, aşağıda madde 3'de tanımlandığı gibi, üretim, nihai üründenetimi ve testler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda madde4'de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.    3. Kalite sistemi    3.1 Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bironaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgilerbulunmalıdır:    - Basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,    - Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar,    - Onaylanmış tip ile ilgili teknik dosya ve AT tip inceleme sertifikasınınveya AT tasarım inceleme sertifikasının bir kopyası.     3.2 Kalite sistemi, basınçlı ekipmanın, AT tip inceleme sertifikasındaveya AT tasarım inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olmasını veYönetmelik gereklerini yerine getirmesini temin etmelidir.    Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gereksinimler ve hükümlersistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler vetalimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları,kalite programları, planları, elkitabı ve kayıtların doğru anlaşılmasınısağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecekşekilde düzenlenir:    - Basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin sorumlulukları vegücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,    - Uygulanacak olan üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleriözellikle EK-I madde 3.1.2 ye göre onaylanan sabit bağlantı parçaları içinkullanılan prosedürler olmak üzere, kullanılacak yöntem ve sistematikfaaliyetler,    - Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra uygulanacak olantestler ve muayeneler ve bunların hangi sıklıkla uygulanacağı,    - Muayene raporları, test verileri gibi kalite kayıtları, kalibrasyonverileri, özellikle EK-I madde 3.1.2. ve madde 3.1.3. e göre parçalarınbirleştirilmesi ve tahribatsız muayeneleri yapanlar olmak üzere ilgilipersonelin nitelikleri veya onayları.     - İstenilen kalitenin sağlanması ve kalite sisteminin verimli işlemesiiçin kullanılan izleme araçları.     3.3 Onaylanmış kuruluş, madde 3.2 de bildirilen gerekleri yerine getiripgetirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.Değerlendirmede, ilgili uyumlaştırılmış standardları esas alan kalite sistemiunsurlarının madde 3.2 deki gereklere uygun olduğu varsayılır.    Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili basınçlı ekipman teknolojisinindeğerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürüüretim yerine denetim ziyareti içermelidir.    Karar üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme sonuçlarını vekararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu için gereklihazırlıklar yapılmalıdır.    3.4 Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğanyükümlülüklerini yerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalitesistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu, kalite sistemi ile ilgili olarakyapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.    Onaylanmış kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli vedeğiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2. de bildirilen gerekleri hala yerinegetirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığınakarar vermelidir.    Karar, üreticiye bildirilmelidir. Bildirim, inceleme sonuçlarını vegerekçeli değerlendirme kararlarını içermelidir.     4. Onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu    4.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgiliyükümlülüklerini hakkıyla yerine getirdiğinden emin olmaktır.    4.2 Üretici, onaylanmış kuruluşun kontrol amacıyla üretim, kontrol, testve depolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenlerolmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:    - Kalite sistem dokümanları,    - Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgilipersonelin nitelik raporları v.b. gibi kalite kayıtları.     4.3 Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünü veuyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemeli ve üreticiyedenetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik denetlemelerin sıklığı, her üçyılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.    4.4 Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerdebulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı onaylanmış kuruluştarafından uygulanan kontrol sistemi temelinde belirlenecektir. Özellikle,aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:     - Ekipmanın kategorisi,    - Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,    - Düzeltici faaliyetini sürdürme ihtiyacı,    - Uygulanabilir olduğunda sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,    - Üretim organizasyonunda, politikada veya tekniğinde önemlideğişiklikler.    Bu tür ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerektiğinde, kalitesisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veyayaptırabilir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir testyapılmışsa bir de test raporu sunmalıdır.     5. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihtenitibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamukuruluşuna sunar:    - Madde 3.1 in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar;    - Madde 3.4 ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler;    - Madde 3.3 ün son paragrafında, madde 3.4 ün son paragrafında ve madde4.3 ve madde 4.4 de belirtilen onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.     6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarıhakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.     Modül D1: ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ    1. Bu modül, aşağıdaki madde 3 de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenüreticinin basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğinibeyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya Toplulukiçinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, basınçlı ekipmanın her birine CEuygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyannamesi düzenler. CEuygunluk işaretine, aşağıdaki madde 5 de açıklanan gözetimden sorumluonaylanmış kuruluşun tanıtıcı numarası eşlik eder.     2. Üretici aşağıda belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır:    Teknik dosya, basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortayakoyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya bu tür değerlendirme için mümkünolduğunca basınçlı ekipmanın tasarımı, üretimi ve işleyişini kapsamalı veşunları içermelidir:    - Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,devrelerin vb. şemaları    - Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın, çalışmasınınanlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,     - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlarda,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları,    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,    - Deney raporları     3. Üretici aşağıdaki madde 4 de tanımlandığı gibi üretim, son denetim vetestler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıdaki madde 5 deaçıklanan gözetime tabi olmalıdır.    4. Kalite sistemi    4.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bironaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgilerikapsamalıdır.    - Söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,    - Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.     4.2. Kalite sistemi, basınçlı ekipmanın, Yönetmelik gereklerini yerinegetirmesini temin etmelidir.    Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gerekler ve hükümlersistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler vetalimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları,kalite programlarının, planlarının, elkitaplarının ve kayıtların doğruanlaşılmasını sağlamalı ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımınıiçermelidir.    - Basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, Yönetimin sorumlulukları vegücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,    - Uygulanacak olan üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri,özellikle EK-I madde 3.1.2 ye göre onaylanan sabit bağlantı parçaları içinkullanılan prosedürler olmak üzere, kullanılacak yöntem ve sistematikfaaliyetler,    - Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra uygulanacak olantestler ve muayeneler ve bunların hangi sıklıkla uygulanacağı,    - Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, özellikle EK-Imadde 3.1.2 ye göre parçaların birleştirilmesini üstlenenler olmak üzerepersonelin nitelikleri ve onayı,    - İstenilen kalitenin sağlanması ve kalite sisteminin verimli işlemesiiçin kullanılan izleme araçları.     4.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin madde 4.2 de bildirilengerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere kalite sisteminideğerlendirir. Değerlendirmede, ilgili uyumlaştırılmış standardlar esas alankalite sistemi unsurlarının madde 4.2 deki gereklere uygun olduğu varsayılır.     Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili basınçlı ekipman teknolojisinindeğerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürüüretim yerinin denetimini içermelidir.    Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirmesonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu içingerekli hazırlıklar yapılmalıdır.    4.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğanyükümlülüklerini yerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalitesistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarakyapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.    Onaylanmış kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli vedeğiştirilmiş kalite sisteminin madde 4.2. de bildirilen gerekleri yerinegetirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığınakarar vermelidir.    Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeler ile birlikte üreticiyebildirilmelidir.     5. Onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu    5.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgiliyükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.    5.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun kontrol amacıyla üretim, kontrol, testve depolama mahallerine, giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenlerolmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:    - Kalite sistem dokümanları,    - Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgilipersonelin nitelik raporları v.b. gibi kalite kayıtları.    5.3. Onaylanmış kuruluş üreticinin kalite sistemini gerektiği gibisürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemelive üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik denetlemelerinsıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.    5.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerdebulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı, onaylanmış kuruluştarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:    - Ekipmanın kategorisi,    - Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,    - Düzeltici faaliyetin yapılma ihtiyacı,     - Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,    - Üretim organizasyonunda politikada veya tekniğinde önemli değişiklikler.    Bu tür ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerektiğinde, kalitesisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veyayaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, üreticiye bir denetim raporu, şayet bir testyapılmışsa bir de test raporu vermelidir.     6. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihtenitibaren on yıl süre ile, muhafaza eder ve istenildiğinde Bakanlığa sunar:    - Yukarıda madde 2 de bildirilen teknik dosya,    - Madde 4.1 in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar,    - Madde 4.4 ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler,    - Madde 4.3 ün son paragrafında, madde 4.4 ün son paragrafında ve madde5.3 ve madde 5.4 de belirtilen onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.     7. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarıhakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.     Modül E: ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ    1. Bu modül, aşağıdaki madde 2 de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenüreticinin basınçlı ekipman AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe veYönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürütanımlamaktadır. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkilitemsilcisi, her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunlukbeyannamesi düzenler. CE uygunluk işaretine aşağıda madde 4 de açıklanangözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun belirleyici numarası eşlik eder.    2. Üretici, aşağıda madde 3 de tanımlandığı gibi, basınçlı ekipmanın nihaibasınçlı ekipman denetimi ve testleri için onaylı bir kalite sistemiuygulamalı ve aşağıda madde 4 de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.    3. Kalite sistemi    3.1. Üretici, basınçlı ekipmanın kalite sisteminin değerlendirilmesi içinkendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdakibilgiler bulunmalıdır:    - Basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,    - Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar,    - Onaylanmış tip ile ilgili teknik dosya ve AT tip inceleme sertifikasınınbir kopyası.     3.2. Kalite sistemi altında, basınçlı ekipmanın her bir parçası,Yönetmelik gereklerine uygunluğunun sağlanması için muayene edilmeli ve buYönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ilgili standardlarda belirtildiği gibi gerekli testlerveya eşdeğer testler ile özellikle EK - I madde 3.2. de bildirilen nihaideğerlendirme yapılmalıdır. Üretici tarafından benimsenen bütün temel,gerekler ve hükümler sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar,prosedürler ve talimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemidokümanları, kalite programları, planları, elkitapları ve kayıtların doğruanlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımınıiçerecek şekilde düzenlenir:    - Basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin sorumlulukları vegücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,    - Üretimden sonra uygulanacak olan muayeneler ve testler,    - Kalite sisteminin verimli işlemesi için kullanılan izleme araçları,    - Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, özellikle EK-Imadde 3.1.2. ve madde 3.1.3. e göre parçaların birleştirilmesini tahribatsıztestleri yapanlar olmak üzere ilgili personelin nitelikleri veya onayları.     3.3. Onaylanmış kuruluş kalite sisteminin madde 3.2 de bildirilengerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere kalite sisteminideğerlendirir. Değerlendirmede, ilgili uyumlaştırılmış standardları esas alankalite sistemi unsurlarının madde 3.2 deki gereklere uygun olduğu varsayılır.    Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili basınçlı ekipman teknolojisinindeğerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürüüretim yerinin denetimini içermelidir.    Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirmesonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir.    3.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleriyerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalitesistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarakyapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.    Onaylanmış kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli vedeğiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2.de bildirilen gerekleri yerinegetirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığınakarar vermelidir.    Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiyebildirilmelidir.     4. Onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu    4.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgiliyükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.     4.2 Üretici, onaylanmış kuruluşun kontrol amacıyla, kontrol, test vedepolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenlerolmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:    - Kalite sistem dokümanları,    - Teknik dosya,    - Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgilipersonelin nitelik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.    4.3 Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini gerektiği şekildesürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemelive üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik denetlemelerinsıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.    4.4 Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerdebulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı onaylanmış kuruluştarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:    - Ekipmanın kategorisi,    - Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,    - Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,    - Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,    - Üretim organizasyonunda politikada veya tekniğinde önemli değişiklikler.    Bu tür ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerektiğinde, kalitesisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veyayaptırabilir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir testyapılmışsa bir de test raporu vermelidir.     5. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihtenitibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde Bakanlığa sunar:    - Madde 3.1 in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar;    - Madde 3.4 ün ikinci paragrafında belirtilen düzenlemeler;    - Madde 3.3 ün son paragrafında, madde 3.4 ün son paragrafında, madde 4.3ve madde 4.4 de belirtilen onaylanmış kuruluşun kararları ve raporları.     6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarıhakkında diğer kuruluşlara bilgi verir.     Modül E1: ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ    1. Bu modül, aşağıdaki madde 3 de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenüreticinin basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğinibeyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya Toplulukiçinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, basınçlı ekipmanın her birine CEuygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyannamesi düzenler. CEuygunluk işaretine, aşağıdaki madde 5 de açıklanan gözetimden sorumlu olanonaylanmış kuruluşun tanıtıcı numarası eşlik eder.     2. Üretici aşağıda belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır:    Teknik dosya, basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortayakoyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya bu tür değerlendirme için mümkünolduğunca, basınçlı ekipmanın tasarımı, üretimi ve işleyişini kapsamalı veaşağıdakileri içermelidir:    - Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların alt parçaların,devrelerin vb. şemaların,    - Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasınınanlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,    - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlarda,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları,    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,    - Deney raporları.     3. Üretici, aşağıdaki madde 4 de tanımlandığı gibi, basınçlı ekipmanın,nihai denetimi ve testler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıdamadde 5 de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.     4. Kalite sistemi    4.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bironaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgilerbulunmalıdır:    - Basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,    - Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.     4.2. Kalite sistemi altında, basınçlı ekipmanın her bir parçası,Yönetmelik gereklerine uygunluğunun sağlanması için muayene edilmeli ve buYönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ilgili standardlarda belirtildiğigibi gerekli testler veya eşdeğer testler ile özellikle EK-I madde 3.2. debildirilen nihai ürün değerlendirmesi yapılmalıdır. Üretici tarafındanbenimsenen bütün temel unsurlar, gerekler ve hükümler sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar,prosedürler ve talimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemidokümanları, kalite programları, planları, elkitabı ve kayıtların doğruanlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımınıiçerecek şekilde düzenlenir:    - Basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin sorumlulukları vegücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,    - EK-I madde 3.1.2. ye göre onaylandığı şekilde parçaların sabitbağlantısı ile ilgili prosedürler,    - Üretimden sonra uygulanacak olan muayeneler ve testler,    - Kalite sisteminin verimli işlemesi için kullanılan izleme araçları,    - Muayene raporları, test verileri gibi kalite kayıtları, kalibrasyonverileri, özellikle EK-I madde 3.1.2.ye göre parçaların birleştirilmesiniüstlenenler olmak üzere personelin nitelikleri veya onayları.     4.3. Onaylanmış kuruluş kalite sisteminin madde 4.2 de bildirilengerekleri yerine getirip getiremediğini belirlemek üzere kalite sisteminideğerlendirir. Değerlendirmede, ilgili uyumlaştırılmış standardları esas alankalite sistemi unsurlarının madde 4.2 deki gereklere uygun olduğu varsayılır.    Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili basınçlı ekipmanın teknolojisinindeğerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürüüretici yerinin denetimini içermelidir.    Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirmesonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu içingerekli hazırlıklar yapılmalıdır.    4.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleriyerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalitesistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarakyapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirilmelidir.    Onaylanmış kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli vedeğiştirilmiş kalite sisteminin madde 4.2. de bildirilen gerekleri yerinegetirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığınakarar vermelidir.    Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiyebildirilmelidir.     5 Onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu    5.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgiliyükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.     5.2 Üretici, onaylanmış kuruluşun, kontrol amacıyla kontrol, test vedepolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenlerolmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:    - Kalite sistem dokümanları,    - Teknik dosya,    - Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgilipersonelin nitelik raporları v.b. gibi kalite kayıtları.    5.3 Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini gerektiği şekildesürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemelive üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik denetlemelerinsıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.    5.4 Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerdebulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği, ve sıklığı onaylanmış kuruluştarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:    - Ekipmanın kategorisi,    - Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,    - Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,    - Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,    - Üretim organizasyonunda, politikada veya tekniğinde önemlideğişiklikler.    Bu tür ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerektiğinde, kalitesisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veyayaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, üreticiye bir denetim raporu, şayet bir testyapılmışsa, bir de test raporu vermelidir.     6. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihtenitibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamukuruluşuna sunar:    - Yukarıda madde 2 de belirtilen dokümanlar,    - Madde 4.1 in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar,    - Madde 4.4 ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler,    - Madde 4.3 ün son paragrafında, madde 4.4 ün son paragrafında, madde 5.3ve madde 5.4 de belirtilen onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.     7. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarıhakkında diğer onaylanmış kuruluşa bilgi verir.     Modül F: ÜRÜN DOĞRULAMASI    1. Bu modül, üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkilitemsilcisinin aşağıdaki madde 3 ün hükümlerine tabi olan basınçlı ekipmanın;    - AT tip inceleme sertifikasında, veya    - AT tasarım inceleme sertifikasında    tanımlanan tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin gereklerini karşıladığınıtemin ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır.     2. Üretici, basınçlı ekipmanın üretimi sürecinde;    - AT tip inceleme sertifikasında, veya    - AT tasarım inceleme sertifikasında    ve tanımlanan tipe uygun Yönetmeliğin gerekleri yerine getirmesinisağlamak üzere gerekli bütün önlemleri almalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, CEuygunluk işaretini her basınçlı ekipmana iliştirmeli ve uygunluk beyanıdüzenlenmelidir.     3. Onaylanmış kuruluş aşağıdaki madde 4 de belirtilen şekilde her ürünümuayene ve test ederek, basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerineuygunluğunu kontrol etmek için uygun incelemeleri ve deneyleri yapmalıdır.    Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,uygunluk beyanının bir kopyasını basınçlı ekipmanın son üretiminden sonra onyıl süreyle muhafaza etmeliler.     4. Basınçlı ekipmanın her bir parçasının muayene ve test edilerekdoğrulanması    4.1. Onaylanmış kuruluş basınçlı ekipmanın her bir parçasını ayrı ayrımuayene eder ve tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduklarınıve Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiklerini doğrulamak için, buYönetmeliğin 5 inci maddesinde atıfta bulunulan standardlarda belirtilentestleri ve muayeneleri veya eşdeğerlerini yapar.     Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştirenve tahribatsız testleri yapan personelin EK - I madde 3.1.2 veya madde 3.1.3'euygun onaylı olduğunu doğrulamak,    - Malzeme üreticisi tarafından EK - I madde 4.3.e uygun olarak hazırlanmışolan sertifikayı doğrulamak,    - EK - I madde 3.2.de bildirildiği gibi nihai muayeneyi ve dayanıklılıktestini yapmak veya yaptırmak ve varsa emniyet donanımını muayene etmek,     4.2. Onaylanmış kuruluş, basınçlı ekipmanın her bir parçasına tanıtıcınumarasını iliştirmeli veya iliştirtmeli ve yapılan testler ile ilgili yazılıbir uygunluk sertifikası düzenlenmelidir.    4.3. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk sertifikasının talep üzerinetemin edileceğini garanti etmelidir.     Modül G: AT BİRİM DOĞRULAMASI    1. Bu modül, üreticinin aşağıdaki madde 4.1 de bildirilen sertifikayasahip basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerine uygun olduğunu beyan vegaranti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici, CE uygunluk işaretinibasınçlı ekipmana iliştirir ve uygunluk beyanı düzenler.    2. Üretici, birim doğrulaması için, kendi seçeceği bir onaylanmış kuruluşabaşvuracaktır.     Başvuruda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:    - Üreticinin adı, adresi ve basınçlı ekipmanın bulunduğu yer,    - Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmamış olduğuna dairyazılı bir beyanname,    - Teknik dosya.     3. Teknik dosya basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunuortaya koyacak ve basınçlı ekipmanın tasarım, üretim ve işleyişininanlaşılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.     Teknik dosyanın içermesi gerekenler:    - Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,    - Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların alt parçaların,devrelerin vb. şemaları,    - Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasınınanlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,    - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmenuygulanmış standardların listesi ve bu standardların uygulanmadığı durumlarda,Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerinaçıklamaları,    - Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,    - Deney raporları,    - EK - I madde 3.1.2 ve madde 3.1.3.e uygun olarak ilgili personelinnitelik ve onayları, üretim ve test işlemlerinin onayı hakkındaki uygunayrıntılar.     4. Onaylanmış kuruluş, basınçlı ekipmanın her bir parçasının tasarım veyapısını incelemeli ve Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiklerinigaranti etmek için, üretim sırasında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde atıftabulunulan standartlarda belirtilen testleri veya eşdeğer muayene ve testleriyapmalıdır.     Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:    - Teknik dosyayı tasarım ve üretim prosedürleri yönünden incelemek,    - Kullanılan malzemelerin ilgili uyumlaştırılmış standardlardabelirtilenlere veya basınçlı ekipmanın malzemesinin Avrupa onayına uygunolmaması halinde, bunların değerlendirilmesi ve EK-I madde 4.3.e göre malzemeüreticisi tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolü,    - Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının prosedürlerini onaylamakveya daha önce EK-I madde 3.1.2.ye göre onaylanmış olduğunu kontrol etmek,    - EK-I madde 3.1.2. ve madde 3.1.3 de istenilen nitelikleri veya onaylarıdoğrulamak,    - EK-I madde 3.2.1. de bildirilen son muayeneleri gerçekleştirmek, EK-Imadde 3.2.2. de bildirilen dayanıklılık testlerini yapmak veya yaptırmak şayetvarsa emniyet donanımını muayene etmek.     4.1. Onaylanmış kuruluş, basınçlı ekipmana belirleyici numarasınıiliştirmeli veya iliştirtmeli ve yapılan testler ile ilgili yazılı biruygunluk sertifikası düzenlemelidir. Sertifika on yıl süreyle muhafazaedilmelidir.    4.2. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan uygunluk beyanını ve uygunluksertifikasının talep üzerine temin edileceğini garanti etmelidir.     Modül H: TAM KALİTE GÜVENCESİ    1. Bu modül, aşağıda madde 2 de bildirilen yükümlülükleri yerine getirenüreticinin, basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını beyanve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici veya Topluluk içinde faaliyetgösteren yetkili temsilcisi, basınçlı ekipmanın her bir parçasına  CE uygunlukişaretine iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunlukişaretine, aşağıda madde 4 de açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmışkuruluşun tanıtıcı numarası eşlik eder.    2. Üretici; tasarım, üretim, nihai inceleme ve testler için aşağıda madde3 de belirtildiği gibi onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda madde 4de belirtilen gözetim prosedürüne tabi olmalıdır.    3. Kalite sistemi    3.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bironaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgilerikapsamalıdır:    - Basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,    - Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.     3.2. Kalite sistemi, basınçlı ekipmanın, Yönetmelik gereklerine uygunolmasını sağlanmalıdır.    Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gerekler ve hükümlersistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler vetalimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları,kalite programları, planları, elkitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasınısağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecekşekilde düzenlenir:    - Tasarım ve ürün kalitesi bakımından yönetimin sorumlulukları ve gücü,organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,    - Standardlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özelliklerive bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bildirilen standartların tam olarakuygulanmadığı durumlarda basınçlı ekipmanı ilgilendiren Yönetmeliğin temelgereklerine uygunluğun sağlanması için kullanılacak olan araçlar,    - Özellikle EK-I madde 4. e uygun malzemeler konusunda olmak üzere,basınçlı ekipmanın tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve tasarımdoğrulama teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetler.    - Özellikle EK-I madde 3.1.2'ye göre onaylandığı şekliyle parçaların sabitbağlantısı ile ilgili prosedürler olmak üzere ilgili üretim, kalite kontrol vekalite güvencesi teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetler.    - Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra yapılacak olanmuayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,    - Muayene raporları, test verileri gibi kalite kayıtları kalibrasyonverileri, özellikle EK-I madde 3.1.2. ve madde 3.1.3 e göre parçalarınbirleştirilmesini ve tahribatsız testleri yapanlar olmak üzere ilgilipersonelin nitelikleri veya onayları,    - Basınçlı ekipmanın istenilen tasarımının ve kalitesinin sağlanması vekalite sisteminin etkin bir şekilde işlemesinin gözetimi için kullanılanaraçlar.     3.3. Onaylanmış kuruluş, madde 3.2 de bildirilen gerekleri yerine getiripgetirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.Değerlendirmede, ilgili uyumlaştırılmış standardları esas alan kalite sistemiunsurlarının madde 3.2 deki gereklere uygun olduğu varsayılır.    Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili basınçlı ekipmanı teknolojisinindeğerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürüüretim yerinin denetimini de içermelidir.    Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirmesonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu içingerekli hazırlıklar yapılmalıdır.    3.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleriyerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.     Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalitesistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarakyapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.    Onaylanmış kuruluş, yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli vedeğiştirilmiş kalite sisteminin madde 4.2. de bildirilen gerekleri yerinegetirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığınıkarar vermelidir. Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikteüreticiye bildirilmelidir.     4. Onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu    4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgiliyükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.    4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşa, kontrol amacıyla üretim, kontrol, testve depolama mahallerine, giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenlerolmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir.    - Kalite sistem dokümanları,    - Analizlerin, hesaplamaların ve testlerin sonuçları gibi kalitesisteminin tasarım kısmıyla ilgili kalite kayıtları,    - Denetleme raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve ilgilipersonelin nitelikleri ile ilgili raporlar gibi kalite sisteminin üretimkısmıyla ilgili kalite kayıtları.     4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini gerektiği şekildesürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemelive üreticiye denetleme raporunu sunmalıdır. Periyodik denetlemelerin sıklığı,her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.    4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerdebulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı, onaylanmış kuruluştarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:    - Ekipmanın kategorisi,    - Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,    - Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,    - Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,    - Üretim organizasyonunda, politikada ve tekniğinde önemli değişiklikler.    Bu tür ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerektiğinde, kalitesisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veyayaptırabilir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir testyapılmışsa, bir de test raporu vermelidir.     5. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihtenitibaren on yıl süre ile, muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamukuruluşuna sunar:    - Madde 3.1 in ikinci paragrafının ikinci alt paragrafında belirtilendokümanlar,    - Madde 3.4 ün ikinci alt paragrafında belirtilen düzenlemeler,    - Madde 3.3 ün son alt paragrafında, madde 3.4 ün, son paragrafında vemadde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.     6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarıhakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.     Modül H 1: TASARIM İNCELEMESİ VE NİHAİ DEĞERLENDİRMENİN ÖZEL GÖZETİMİ VETASARIM İNCELEMESİ İLE TAM KALİTE GÜVENCESİ    1. H Modülünün gereklerine ilaveten, aşağıda belirtilenler uygulanır:    a) Üretici, tasarım incelemesi için onaylanmış kuruluşa başvurur.    b) Başvuru formu, basınçlı ekipmanın tasarım, üretim ve işleyişinianlaşılmasını mümkün kılmalı ve Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğundenetlenmesine olanak sağlamalı ve başvuru formu aşağıdakileri içermelidir.    - Uygulanmış olan standardlar dahil, teknik tasarım ayrıntıları,    - Özellikle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen standardların tamuygulanamadığı durumlarda, yeterliliklerinin kanıtlayacak gerekli destekleyicideliller. Bu destekleyici deliller üreticinin laboratuvarları tarafından veyaüretici adına yapılan testlerin sonuçlarını içerir.     c) Onaylanmış kuruluş  başvuruyu incelemeli ve tasarımın, Yönetmeliğinkoşullarına uyması durumunda, başvuru sahibine bir AT tasarım incelemesertifikası vermelidir. Sertifika, muayene sonucunu, geçerlilik koşullarını,onaylanan tasarımın tanınması için gerekli bilgileri ve gerektiğinde, basınçlıekipmanın veya aksesuarlarının işlevinin tanımlamasını içermelidir.    d) Başvuru sahibi, AT tasarım inceleme sertifikasını hazırlayan onaylanmışkuruluşa, onaylanan tasarımda yaptığı bütün değişikliklerinden haberdaretmelidir. Yönetmelikte belirtilen temel gereklere uygunluğu veya basınçlıekipmanın kullanım şartlarını etkileyen değişikliklerin olması durumunda,onaylanan tasarımdaki bu değişiklikler için, tasarım inceleme sertifikasınıveren onaylanmış kuruluştan ilave onay alınır. Bu ilave onay asıl AT tasarıminceleme sertifikasının eki şeklinde verilmelidir.    e) Her onaylanmış kuruluş, verilen veya geri çekilen tasarım incelemesertifikaları ile ilgili bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara dailetmelidir.     2. EK-I madde 3.2. de belirtilen nihai değerlendirme, onaylanmış kuruluştarafından yapılan beklenmedik ziyaretler şeklinde arttırılmış gözetimetabidir. Bu tür ziyaretler sırasında, onaylanmış kuruluş basınçlı ekipmanınüzerinde muayeneler yapmalıdır.               EK - IV              YÖNETMELİĞİN 12 NCİ VE 13 ÜNCÜ MADDELERİNDE BİLDİRİLEN              ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VE BİLDİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ TARAF UYGUNLUK              DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ BELİRLENMESİNDE ARANMASI              GEREKEN MİNİMUM KRİTERLER    1. Değerlendirme ve doğrulama işlemlerini yerine getirmekten sorumlukuruluş, bu kuruluşun yöneticileri ve personeli bu kuruluşun denetlediğibasınçlı ekipmanın veya donanımın tasarımcısı, üreticisi, temin edicisi, tesisedeni veya kullanıcısı ve bu grupların herhangi birinin yetkili temsilcileriolamazlar. Bunlar, basınçlı ekipmanın veya donanımın tasarımında, yapımında,pazarlamasında veya bakımında doğrudan görev alamazlar. Bu, basınçlı ekipmanınveya donanımın üreticisi ile onaylanmış kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişi imkanını engellemez.    2. Kuruluş ve personeli, değerlendirmelerini ve doğrulamalarını en yüksekderecede profesyonel doğruluk ve teknik yeterlilik ile yerine getirmeli veözellikle finansal olarak, değerlendirme veya denetleme sonuçlarınıetkileyebilecek, bilhassa doğrulama sonuçları ile ilgisi olan kişilerden veyagruplardan gelebilecek baskı ve teşviklerden etkilenmemelidir.    3. Kuruluş, denetleme ve gözetim işlemleri ile bağlantılı teknik ve idarigörevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmek için gerekli personel veimkanlara sahip olmalı, aynı zamanda özel doğrulama işlemlerinigerçekleştirebilmek için gereken donanıma sahip olmalıdır.    4. Denetlemeden sorumlu personelin sahip olması gerekenler:    - Yeterli teknik ve mesleki eğitim,    - Uyguladıkları denetimin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve bu türişlemlerde yeterli tecrübe,    - Denetlemelerin uygulandığını bildirecek olan rapor, kayıt vesertifikaların hazırlanması için gerekli kabiliyet.    5. Denetleme personelinin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Onlarınücretleri doğrudan doğruya uygulanan denetleme sayısına ve bu türdenetlemelerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.    6. Kuruluş şayet sorumlulukları Bakanlık tarafından milli kanunlara göreüstlenilmemişse veya Bakanlık doğrudan denetlemelerden sorumlu değilse,sorumluluk sigortası sağlamalıdır.    7. Kuruluş personeli, Yönetmeliğin veya milli kanunların bu Yönetmeliğinuygulanması ile ilgili hükümleri doğrultusunda görevlerini yaparken eldeedilen bilgilerle ilgili (Bakanlık yetkilileri ile ilişkileri haricinde),profesyonel gizlilik kurallarını yerine getirmelidir.               EK - V              YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE BİLDİRİLEN KULLANICI              DENETMENLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNDE ARANMASI GEREKEN              KRİTERLER    1. Kullanıcı denetmenleri kuruluş olarak tanınabilir olmalı, üyesioldukları ve tarafsızlıklarını bildiren ve temin eden grup içinde raporlamasistemleri olmalıdır. Basınçlı ekipmanın veya donanımın tasarımından,üretiminden, temin edilmesinden, kurulmasından, işletiminden veya bakımındansorumlu olmamalı ve yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bağımsızlık vebütünlüklerinde çelişki yaratabilecek herhangi bir çalışmada yeralmamalıdırlar.    2. Kullanıcı denetmenleri ve bunların personeli değerlendirmelerini vedoğrulamalarını en yüksek derecede profesyonel doğruluk ve teknik yeterlilikile yerine getirmeli ve özellikle finansal olarak, değerlendirme veyadenetleme sonuçlarını etkileyebilecek, bilhassa doğrulama sonuçları ile ilgisiolan kişilerden veya gruplardan gelebilecek baskı ve teşviklerdenetkilenmemelidir.    3. Kullanıcı denetmenleri, denetleme ve gözetim işlemleri ile bağlantılıteknik ve idari görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmek için gereklipersonele ve imkanlara sahip olmalı, aynı zamanda özel doğrulama işlemlerinigerçekleştirebilmek için gereken donanıma erişimleri olmalıdır.    4. Denetlemeden sorumlu personelin sahip olmaları gerekenler:    - Yeterli teknik ve mesleki eğitim,    - Uyguladıkları denetimin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve bu türişlemlerde yeterli tecrübe,    - Denetlemelerin uygulandığını bildirecek olan rapor, kayıt vesertifikaların hazırlanması için gerekli kabiliyet.    5. Denetleme personelinin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Onlarınücretleri doğrudan doğruya, uygulanan denetleme sayısına ve bu türdenetlemelerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.    6. Kullanıcı denetmenleri, şayet sorumlulukları üyesi oldukları gruptarafından üstlenilmemişse, sorumluluk sigortası sağlamalıdır.    7. Kullanıcı denetmenleri personeli, Yönetmeliğin veya milli kanunların buYönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümleri doğrultusunda, görevleriniyerine getirirken elde edilen bilgilerle ilgili (faaliyetlerini Bakanlığınyetkilileri ile ilişkileri haricinde), profesyonel gizlilik içerisinde yerinegetirmelidirler.               EK - VI              CE UYGUNLUK İŞARETİ    CE uygunluk işareti aşağıda belirtilen şekilde, "'CE" harflerindenoluşmaktadır.               ****************              * ŞEKİL VARDIR *              ****************    Şayet CE uygunluk işareti küçültülecek veya büyütülecekse, üstteki ölçekliresimde belirtilen oranlara uyulmalıdır.    CE uygunluk işaretinde yer alan tüm yazılar, 5 mm'den küçük olmamak üzereaynı düşey boyutlarda olmalıdır.               EK - VII              UYGUNLUK BEYANNAMESİ    AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:    - Üreticinin veya topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisininadı ve adresi,    - Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlanması,    - İzlenen uygunluk değerlendirme prosedürü,    - Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlanması veizlenilen uygunluk değerlendirme prosedürü,    - Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,    - Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım incelemesertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,    - Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı veadresi,    - Uygulanan uyumlaştırılmış standardlara atıflar,    - Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,    - Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisininyasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.