Yönetmelikler

Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM              Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel Prensipler    Amaç    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; basınçlı kapların imali ve bu kaplarınmuayene yöntemlerini belirleyerek kullanıcıların korunmasını sağlamak içinusul ve esasları belirlemektir.     Kapsam    Madde 2- Bu Yönetmelik; amacı doğrultusunda içerisindeki gaz, buhar veyasıvı akışkanlarını 0,5 bar'dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza edensabit ya da hareketli kapları kapsar.     Aşağıdaki hususlar kapsam dışıdır:    a) Bozulması radyoaktif sızıntıya sebep olabilecek ve özel olarak nükleer       kullanım için tasarımlanan kaplar,    b) Özel olarak gemilere ve uçaklara takılması için tasarımlanan veya       bunların çalıştırılmasında kullanılan kaplar,    c) Boru hatları ve boru çalışmaları.     Hukuki Dayanak    Madde 3- Bu Yönetmelik; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı TicaretteTağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 8/1/1985tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun uyarınca düzenlenmiştir.     Tanımlar    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;    Bakanlık   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,    Komisyon   : Avrupa Birliği'ni,    Konsey     : Avrupa Birliği Konseyi'ni,     Basınçlı Kap: 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buharveya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yadahareketli kabı veya depoyu ifade eder. Bu Yönetmelikte "Basınçlı Kap" ifadesikısaca "Kap" olarak yer alacaktır.    AT Tipi Basınçlı Kap: Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda basınçlıkabın belirli bir sınıfı için ilgili yönetmeliklerin gereklerini karşılayacakşekilde tasarımlanan ve imal edilen basınçlı kabı,    Üretici: Bir basınçlı kap ve kap grubunu imal eden, ıslah eden veyabasınçlı kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarakkendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiyedışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi;Türkiye'de yetkili bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı;ayrıca, basınçlı kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri basınçlıkabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,    Yetkili Temsilci: Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafındankabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca imalatçı adına faaliyetgösteren gerçek veya tüzel kişiyi,    Uygunluk Değerlendirmesi: Basınçlı kap veya basınçlı kap grubunun buYönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygunluğunun testedilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,    Muayene Kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirilmesifaaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,    AT Tip Onayı: Muayene Kuruluşunun; bir basınçlı kap grubunu temsil edennumunenin bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygunolduğunun tespiti ve belgelendirilmesi ile ilgili yapmış olduğu işlemi,    AT Doğrulaması: Muayene Kuruluşunun, basınçlı kap veya basınçlı kapgrubunun deneyini yaparak, basınçlı kabın AT Tip Onayı belgesinde tanımlanantipe ve bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerdeatıfta bulunulan standartlara uygunluğunu beyan ve garanti eden işlemi,    ifade eder.     Temel Prensipler    Madde 5- Bu Yönetmelik haricinde, basınçlı kap sınıfları ve uygunsayardımcı tesisatın, tasarım ve imalat gerekleri ile muayene, test vegerektiğinde üretim metodları ilgili yönetmelik kapsamındadeğerlendirilecektir.    Bu Yönetmelikler, basınçlı kapların her sınıfı için AT Tip Onayı ve AT Tipdoğrulaması prosedürlerine veya bunların hiçbirine tabi olup olmadığınıbelirleyecektir.     Bu Yönetmeliklerde aşağıdaki hususlar belirlenir.    a) AT Tip Onayında kabul edilebilecek herhangi bir koşul veya zaman       kısıtlaması ve bu gibi durumlarda basınçlı kaplara iliştirilebilecek       işaret,    b) Her bir basınçlı kabın tanıtım işareti,     c) Onaylanan kabın farklı tiplerinin aynı tip onayını almak için yerine       getirmesi gereken koşullar.    Bakanlık, bu Yönetmelik ve bununla beraber ilgili yönetmeliklere uygunolarak imal edilen bir basınçlı kabın veya AT tipi basınçlı kabın imalini,muayenesini, pazarlamasını ve hizmete sunulmasını reddedemez, yasaklayamaz,sınırlayamaz.    Bakanlık, AT Tip Onayı ve AT Doğrulamasına, her eşdeğer prosedürde olduğugibi aynı değeri verir.               İKİNCİ BÖLÜM    AT Tip Onayı, AT Doğrulaması, Ortak Hükümler ve Değişiklik Hükmü    AT Tip Onayı    Madde 6- İlgili yönetmelikle düzenleme yapılması durumunda; AT Doğrulamasıgerektiğinde veya gerekmediğinde, pazarlama ve hizmete sunmadan önce AT TipOnayı bir ön koşuldur.    Bakanlık ülke içerisinde mevcut bulunan üretici ya da yetkili temsilcinintalebi halinde ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayan basınçlı kabın özelsınıfı ile ilgili her tipe AT Tip Onayı verecektir.    AT Tip Onayı başvurusu, her tip kap için yalnızca Bakanlığa yapılacaktır.Bakanlık AT Tip Onayını bu bölümdeki hükümlere ve Ek I madde 1.2 ve madde 4'egöre verecek, reddedecek veya geri çekecektir.     Madde 7- Ek I madde 2'de belirtilen incelemelerin sonuçları yeterli iseincelemeyi yapan muayene kuruluşu tip onayının verilmesine esas teşkil edecekraporu düzenleyecektir. Bu rapor AT doğrulamasına tabi bir basınçlı kap ileilgili ise üretici AT doğrulaması yapılmadan önce Ek I madde 3'de belirtilenonay işaretini kaba vuracaktır. Rapor ve onay işareti ile ilgili hükümler Ek Imadde 3 ve madde 5'de belirtilmiştir.     Madde 8- İlgili yönetmeliğin şartlarını sağlayan herhangi bir basınçlıkabın değişik bir tipi için AT Tip Onayı gerekmiyorsa, ancak bunun için ATDoğrulaması konusunda bir başvuru yapılmış ise imalatçı AT Doğrulamasıyapılmadan önce kendi sorumluluğunda Ek I madde 3.2'de belirtilen özel işaretibu tipe dahil olan basınçlı kaba vuracaktır.     Madde 9- Bakanlık bu Yönetmeliğin 5 inci maddesini izleyerek ilgiliyönetmelikte belirtilen herhangi bir şartın yerine getirilmediğini tespitederse onayı geri çekecektir.    Bakanlık, tip onayı verilen basınçlı kabın bir tipinin onaylanan tipeuygunsuzluğunu tespit ederse aşağıdaki hususları yapacaktır.     a) Tespit edilen uygunsuzluk minimum değerde ise ya da basınçlı kabın       tasarım ve imalat yöntemleri üzerinde esasa yönelik bir etkisi       olmuyorsa ve herhangi bir şekilde güvenlik tehlikesi yaratmıyorsa       onayı devam ettirir.     b) Tespit edilen uygunsuzluk herhangi bir güvenlik tehlikesi yaratıyorsa       onay geri çekilir.    c) İmal edilen partinin onaylanan tipe uymadığı tespit edildiğinde       imalatçıdan kısa sürede uygun imalat değişiklikleri yapması istenir.       Eğer imalatçı bu isteğe uymayı başaramazsa onay geri çekilir.    Bakanlık, eğer onayın verilmemesini gerektiren bir durum tespit ederseonayı geri çeker. Bakanlık, yukarıda belirtilen durumlardan birinin varlığıile ilgili olarak diğer bir üye ülke tarafından bilgilendirilirse bu üyeülkeye danıştıktan sonra, bu maddede yukarıda belirtilen hükümlere göre işlemyapar. Bakanlık ile üye ülke arasında onayın geri çekilmesi konusundamutabakat sağlanamıyorsa, bu durumda Müsteşarlık aracılığı ile komisyonabaşvurur. Komisyon konuyu çözmek için gerekli işlemleri yapar. Bakanlık, tiponayını geri çekmeye karar verdiğinde, bu kararı derhal Müsteşarlıkaracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir.     AT Doğrulaması    Madde 10- AT Doğrulaması bir basınçlı kabın ilgili yönetmeliğin şartlarınauyup uymadığını tespitte yardımcı olmalıdır. Bu husus, doğrulama işareti iletasdiklenir.     Madde 11- Bir basınçlı kap, AT Doğrulaması için muayene kuruluşunasunulduğunda; muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen hususları kontrol eder:     a) Basınçlı kabın AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait olup       olmadığını,    b) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait ise       onaylanan tipi karşılayıp karşılamadığını ve AT tip onayı işaretini       taşıyıp taşımadığını,    c) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan kap sınıfına ait değil ise ait       olduğu ilgili yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirip       getirmediğini,    d) Basınçlı kabın; deney sonuçları ve zorunlu işaretleri doğru olarak       iliştirilmesi açısından ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayıp       karşılamadığını.     İmalatçı, muayene kuruluşunun, imalat yerine girmesini ve muayene ileilgili görevlerini yerine getirmesini engelleyemez.     Madde 12- Bakanlık, muayene kuruluşlarını tayin ederken, bu Yönetmeliğin13 üncü maddesindeki yöntemleri izleyerek Ek III'teki kriterleri esas alır.     Madde 13- Bakanlık, muayene kuruluşlarının listesi ile bu kuruluşlarınhangi muayeneleri yapabilmeleri için yetkilendirildiklerini belirten belgeyiMüsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir.    Bakanlık, tayin ettiği muayene kuruluşunun Ek III'de belirtilen kriterlerikarşılamadığını veya karşılamanın sona erdiğini tespit ederse, verilen yetkiyigeri alır. Bakanlık bu konuda Komisyon ve üye ülkeleri Müsteşarlık aracılığıile derhal bilgilendirir.    Muayene kuruluşunun tayini, verilen yetkinin geri alınması ve yetkininsınırlandırılması yetkisi sadece Bakanlığa aittir.     Madde 14- Muayene kuruluşu, basınçlı kabın bu Yönetmeliğin 11 incimaddesinde ve Ek II'de belirtilen şartlar dahilinde AT Doğrulamasını yaptıktansonra, EK II madde 3'de belirtilen düzenlemelere göre kısmi ya da son ATDoğrulama işaretini kab'a basar.    AT Doğrulama işaretlerinin şekli ve karakteristikleri ile ilgili esaslarEK II madde 3'de verilmiştir. Eğer ilgili yönetmelikte yer alıyorsa, muayenekuruluşu uygulanan muayeneleri ve sonuçlarını belirten bir rapor düzenler.     Madde 15- Basınçlı kapların herhangi bir sınıfının ait olduğu ilgiliyönetmelik AT Doğrulamasını kapsamıyorsa, imalatçı kendi sorumluluğunda builgili yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve tipin buna uygun olduğunudoğruladıktan sonra, aşağıda belirtilen işaretleri verir.     a) AT Tip Onayı gerekiyorsa, Ek I'in Madde 5.3'ünde belirtilen özel       işareti,    b) AT Tip Onayı gerekmiyorsa Ek I'in Madde 5.4'ünde belirtilen özel       işareti.     Ortak Hükümler    Madde 16- Kap ve yardımcı teçhizatı ile ilgili olarak bu Yönetmelik veilgili yönetmelikte belirtilen işaretler her basınçlı kabın ve yardımcıteçhizatın görülebilir bir yerine okunaklı ve silinmez şekilde basılır.    Bakanlık, AT işaretleri ile karıştırılacak işaretleri ve açıklamalarıbasınçlı kaplar üzerine basılmasını yasaklamak için gerekli bütün tedbirlerialır.     Değişiklik Hükmü    Madde 17- Basınçlı kabın tasarımında ve imalatında kullanılan metotlarınve bunlarda yapılan değişikliklerin eşit derecede bir güvenlik sağlanmasıkoşuluyla 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ilgili yönetmeliklerinhükümlerinin tamamına uymasına gerek yoktur.    İlgili yönetmeliklerin her biri, bu gibi değişikliklerin yapılmasına veyayapılmamasına ait hükümleri açıkça belirtir.    Bu gibi durumlarda aşağıdaki prosedür izlenir.    a) Bakanlık, kabın tanımını veren veya değişiklik talebini destekleyendokümanları ve uygulanan tüm deney sonuçlarının birer kopyasını Müsteşarlıkaracılığı ile üye ülkelere ve Komisyona gönderir. Bu işlemler gizli yapılır.    b) Eğer yasal süre içerisinde, Komisyona iletilen konu hakkında hiçbir üyeülke itirazda bulunmamışsa ya da bir soru sormamış ise üye ülke gelen tümtalepleri değerlendirdikten sonra değişiklik kararını verir ve bu konuda diğerüye ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirir.    c) Eğer bir üye ülke yasal süre içerisinde herhangi bir cevap vermemiş isebu değişikliği onaylamış sayılacaktır. Fakat söz konusu Bakanlık bu durumdaherhangi bir cevabın olmadığını Komisyondan teyit ettirmek için başvurmakzorundadır.    d) Eğer konu Komisyona iletilmiş ve olumlu yönde karar alınmışsa Bakanlıktalep ettiği şekilde değişiklik yapar.    e) Bununla ilgili dokümanlar söz konusu ülkenin dilinde ya da kabuledilebilir herhangi bir dilde sunulur.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Koruma Önlemleri ve Özel Hükümler    Koruma Önlemleri    Madde 18- Bakanlık bir yada daha fazla basınçlı kabın bu Yönetmelik veilgili yönetmeliklerin şartlarını karşıladığı halde herhangi bir güvenliktehlikesi meydana getirdiğini belirten sağlam delillere sahip ise basınçlı kapveya kapların satışa sunulmasını geçici olarak yasaklayabilir, yada özelşartlara bağlayabilir. Bu kararı gerekçeleriyle beraber Müsteşarlık kanalı ileKomisyona ve üye ülkelere vakit geçirmeden bildirir.    Komisyon 6 hafta içerisinde üye ülkelere danışarak konu ile ilgili gerekliişlemleri başlatır. Korunma tedbirlerini alan Bakanlık bu değişiklikleryürürlüğe girinceye kadar bu tedbirleri muhafaza eder.     Özel Hükümler    Madde 19- Bu hüküm; kabın ilgili bir yönetmelik kapsamına girmediğidurumda, 5 nci maddeye uygun olarak bu Yönetmeliğin kapsamına giren basınçlıkaplara uygulanır.     Böyle durumlarda aşağıdaki hükümler uygulanır.    a) Bakanlık, tasarımla ilgili ulusal kanunlara, idari hükümlere ve       yönetmeliklere uygun olarak Ek IV'de belirtilen prosedüre göre seçilen       muayene kuruluşu tarafından muayene edilen ve deneye tabi tutulan       basınçlı kapları dikkate alacaktır.    b) Bu muayene ve deneyler, Ek IV'de belirtilen prosedüre göre, ülkede       yürürlükte olan ulusal mevzuata ve eşdeğer olarak tanınan metotlara       göre yapılacaktır. Yapılan bu muayene ve deneyler, kapların imal       edildiği mahalde yapılabilecek şekilde olacaktır.    c) Bakanlık, ulusal dokümanlarla basınçlı kabın imal edildiği ülkedeki       muayene kuruluşu tarafından verilen raporlara ve sertifikalara aynı       değeri verecektir.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme    Son Hükümler    Madde 20- Bakanlık ve muayene kuruluşu, bu Yönetmelik ve ilgiliyönetmeliklere uygun olarak AT Tip Onayının reddi, onayın geri çekilmesi ya dabasınçlı kapların satışı veya kullanılmasının yasaklanması hususundaki herkararını sağlam temellere dayandıracaktır.     Madde 21- Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelikmetnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.     Madde 22- Bu yönetmelik; Avrupa Birliğinin 76/767/EEC sayılı "ÜyeDevletlerin, Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin OrtakHükümlerine İlişkin Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi" ile budirektifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 88/665/EEC sayılıdirektife uygun olarak hazırlanmıştır.     Yürürlük    Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.     Yürütme    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.               EK I    AT TİP ONAYI    1. AT TİP ONAYI BAŞVURUSU    1.1 Başvuru ve yazışmalar ile ekleri Türkçe olarak yapılmalıdır.    1.2 Başvuru aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:    - İmalatçı firmanın veya yetkili temsilcisinin yada başvuru sahibinin adı,      adresi, kapların imal edildiği yer veya yerlerin adresi,    - Kabın sınıfı,    - Kullanım amacı yada yasaklanan kullanımlar,    - Teknik özellikler,    - Varsa ticari ismi veya tipi.    1.3 Başvuru ilgili dokümanların iki nüshası ile yapılmalıdır.    1.3.1. Başvuruda aşağıdaki hususlar bulunur:    - Malzemelerin sipesifikasyonları, imalat metotları ve kabın mukavemet      hesapları,    - Kaba bağlanan herhangi bir emniyet aygıtı,    - İlgili yönetmeliklerde belirlenen diğer işaretler ile bu yönetmelikte      belirlenen onay ve doğrulama işaretlerinin konulacağı yerler.    1.3.2. Genel planlar ve uygun olduğunda önemli tasarım özelliklerinin           ayrıntılı çizimleri.    1.3.3. İlgili yönetmeliklerde yer alan diğer bilgiler.    1.3.4. Kabın aynı modeli için başka bir AT Tip Onayı başvurusunun           yapılmadığını belgeleyen bir bildirim eklenmelidir.     2. AT TİP ONAYI İNCELEMESİ    2.1. AT Tip Onayı incelemesi, planlar bazında ve gerektiğinde tip kaplar         üzerinde yapılır.    a. Tasarım hesaplamalarının, imalat metodunun, işçiliğin ve malzemelerin       kontrolü    b. Uygun olduğunda emniyet aygıtlarının, ölçme aletlerinin ve tesisatın       kurulma metotlarının kontrolü.     3. AT TİP ONAYI SERTİFİKASI VE İŞARETİ    3.1. 7 nci maddede bahsedilen sertifika, tip muayene sonuçlarını ihtiva    edecek ve madde 2.1'de onayın tabi olduğu her koşulu gösterecektir. Tipi    tanımlamak ve uygun olan yerlerde fonksiyonların nasıl yerine    getirildiğini izah etmek için gerekli açıklamalar ve çizimler    eklenecektir. 7 nci maddede yer alan AT Tip Onay İşareti şekilsel olarak    bir "()" harfiyle gösterilecek ve aşağıdaki hususları içerecektir.    - Yukarıdaki kısımda kabul edilebilir kronojik sırasına göre tasnif      edilmiş ilgili direktifin seri numarası ve AT tip onayını veren ülkeyi      tanımlayan büyük harf veya harfler (Belçika için B, Almanya Federal      Cumhuriyeti için D, Danimarka için DK, Finlandiya için FI, Fransa için      F, İtalya için I, İrlanda için IRL, Lüksemburg için L, Hollanda için NL,      Birleşik Krallık için UK, Yunanistan için EL, Portekiz için P, İspanya      için E, İsveç için S, Türkiye için TR) ve AT tip onay yılı, AT tip      onayının atıf yaptığı ilgili direktiflerin numarası Konseyce kabul      edildiği zamana göre belirtilecektir.    - Alt kasımda AT Tip Onay Numarası, bu husus madde 5.1.'de      gösterilmektedir.    3.2 8 inci madde de düzenlenen ve şekilsel harf ile gösterilen, dikey        eksen üzerinde simetrik olarak ters çevrilen işaret 3.1'in ilk        paragrafında öngörüldüğü gibi, yukarı kısımda aynı bilgiyi ve aşağı        kısımda da ilgili yönetmelikte bu şekilde yer alıyorsa AT Tip Onayına        konu olmayan sınıfın referans numarasını içerir.    3.3 15 inci maddenin a bendinde belirtilen işaret, bir altıgen tarafından        çevrilen AT Tip Onay İşareti ile aynıdır. Bu işaretin bir örneği        5.3'de gösterilmiştir.    3.4 15 inci maddenin b bendinde belirtilen işaret, bir altıgen tarafından        çevrilen AT Tip Onayı muafiyet işaretidir. Bu işaretin bir örneği        5.4'de gösterilmiştir.     4. AT TİP ONAYININ YAYINLANMASI    4.1 İstenmesi halinde; AT Tip Onayı Sertifikasının kopyaları, basınçlı        kabın açıklayıcı teknik dosyası, yapılan inceleme ve test raporlarının        kopyaları da dahil olmak üzere üye ülke tarafından komisyona ve diğer        üye ülkelere gönderilmelidir.    4.2 AT Tip Onayının geri çekilmesi 4.1'de belirtilen prosedüre göre        yapılmalıdır.    4.3 AT Tip Onayını reddeden Bakanlık bu konu ile ilgili olarak diğer üye        ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirmelidir.               EK I VE EK II'YE AİT TABLO                AT Tip Onayı Ya da AT Doğrulamasının Olası              Kombinasyonlarını Resmeden              Tablo              ****************              * ŞEKİL VARDIR *              ****************               EK II              AT DOĞRULAMASI    1. GENEL    1.1 AT Doğrulaması bir veya daha fazla aşamada yürütülebilir.    1.2. İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olarak;    1.2.1 AT doğrulaması yalnızca fabrikada bir bütün halinde imal edilenkaplar için bir aşamada yapılmalıdır. Ancak kaplar dağıtılmadan başka yerdemonte edilebilir.    1.2.2 Tek parça olarak üretilen kapların doğrulaması iki veya daha fazlaaşamada yürütülebilir.    1.2.3 Doğrulama; özellikle kabın onaylanan tipe veya kabın AT Tip Onayındanmuaf olma durumunda ise, ilgili yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunusağlamalıdır.     2. AT DOĞRULAMASININ YAPISI    2.1 İlgili yönetmeliklerin hükümlerine bağlı olarak doğrulama aşağıdaki        işlemleri gerektirir:    - Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi,    - Tasarım hesaplamalarının imalat metodunun, işçiliğin ve kullanılan      malzemenin kontrolü,    - Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme,    - Basınç testi,    - Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi,    - Kabın çeşitli parçalarının dış incelemesi,    - İlgili yönetmelikte öngörüldüğünde performans testi.     3. AT DOĞRULAMA İŞARETLERİ    3.1. AT Doğrulama İşaretlerinin açıklaması:    3.1.1 İlgili yönetmeliklerin hükümlerine bağlı olarak bu Ek Madde 3.3'egöre konulan AT Doğrulama İşaretleri aşağıdakiler gibi olmalıdır.    3.1.1.1. AT Son Doğrulama İşareti iki damgadan oluşmaktadır.     3.1.1.1.1 Birincisi "e" harfinden oluşmalı ve aşağıdaki hususlarıiçermelidir.    - Üst kısımda doğrulamanın uygulandığı ülke işareti (Belçika için B,Almanya Federal Cumhuriyeti için D, Danimarka için DK, Finlandiya için FI,Fransa için F, İtalya için I, İrlanda için IRL, Lüksemburg için L, Hollandaiçin NL, Birleşik Krallık için UK, Yunanistan için EL, Portekiz için P,İspanya için E, İsveç için S, Türkiye için TR) gerekli olduğunda bölgesel biralt bölümü tanımlayan bir ya da iki numara.    - Alt kısımda, muayene kuruluşunun numarası ile birlikte, eğer uygunsaBakanlığın işareti.    3.1.1.1.2 İkincisi ilgili yönetmelik gereklerine uygunluğu belirtendoğrulama tarihini içeren altıgen şeklinde bir damga.    3.1.1.2 AT Kısmi Doğrulama İşareti sadece birinci damgadan ibaretolacaktır.    Kap eğer imalat yerinde monte edilemiyorsa ya da taşınması özelliklerinietkiliyorsa AT Doğrulaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır:     - Kabın imal edildiği ülkenin muayene kuruluşu tarafından imalat yerinde      AT gereklerine uygun olduğunun doğrulanması bu Ek madde 3.1.1.1.2'de      tanımlanan "e" damgasının konulması, AT Kısmı Doğrulama İşareti olarak      bilinmelidir,    - Kabın imal edildiği ülkenin muayene kuruluşu tarafından montaj yerinde      AT gereklerine uygun olduğunun son doğrulaması bu Ek madde 3.1.1.1.2'      de tanımlanan damganın konulması AT Kısmı Doğrulama İşareti ile      birlikte ve AT Son Doğrulama İşaretini meydana getirmelidir.    3.2 İşaretlerin şekli ve ebatları    3.2.1 Bu Ek madde 3.1.1.1.1 ve Madde 3.1.1.1.3'de tanımlanan damgaörnekleri aşağıdaki şekil 1 ve Şekil 2'de tanımlanmıştır.    İlgili yönetmelikler AT Doğrulama İşaretinin yerini ve boyutlarınıbelirleyebilir. İlgili yönetmeliklerde başka şekilde belirtilmediğinde, herişaretin harfleri ve numaraları en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.    3.2.2 Ülkelerin muayene kuruluşları AT Doğrulama İşaretlerininçizimlerinin kopyalarını karşılıklı olarak mübadele etmelidir.    3.3 İşaretlerin yerleştirilmesi    3.3.1 Kap AT gereklerine uygun bir şekilde son olarak doğrulandığında vetanındığında AT Son Doğrulama İşareti kabın üzerine gereken pozisyondayerleştirilmelidir.    3.3.2 Doğrulamanın birden fazla safhada yürütülmesi halinde AT KısmiDoğrulama İşareti AT gereklerine uygun olduğu kabul edilen bir kaba veya kabınbir parçasına, imalat yerinde, muayene işlemi safhasında kapta damga yeriolarak belirlenen veya ilgili direktiflerde belirlenmiş olan kabın başka biryerine yerleştirilmelidir.               ****************              * ŞEKİL VARDIR *              ****************              Şekil 1              ****************              * ŞEKİL VARDIR *              ****************     5. AT TİP ONAYI İLE İLGİLİ İŞARETLER    5.1 AT Tip Onayı İşareti     Örnek: ****************  Birinci ilgili yönetmeliğe uygun Türkiye           * ŞEKİL VARDIR *  Cumhuriyetinin verdiği AT Tip Onayı           ****************  AT Tip Onay numarası     5.2 AT Tip Onayından Muafiyet İşareti     Örnek: ****************  Birinci ilgili yönetmeliğe uygun olarak           * ŞEKİL VARDIR *  Türkiye'de 2001'de imal edilen ve           ****************  AT Tip Onayına tabi olmayan kap                          İlgili Yönetmelikte bu şekil yer alıyorsa                          AT Tip Onayına tabi olmayan sınıfın                          Referans numarası     5.3 AT Tip Onayı İşareti ve AT Doğrulamasından Muafiyet     Örnek: ****************  Birinci ilgili yönetmeliğe uygun Türkiye           * ŞEKİL VARDIR *  Cumhuriyetinin verdiği AT Tip Onayı           ****************  AT Tip Onay numarası    5.4 AT Tip Onayı ve AT Doğrulamasından Muafiyet    Örnek: ****************  Birinci ilgili yönetmeliğe uygun olarak           * ŞEKİL VARDIR *  Türkiye'de 2001'de imal edilen ve           ****************  AT Tip Onayına tabi olmayan kap                          İlgili Yönetmelikte bu şekil yer alıyorsa                          AT Tip Onayına tabi olmayan sınıfın                          Referans numarası     5.5 İlgili Yönetmelikler, AT Tip Onayı ile ilgili işaretlerin        yerleştirilmesini ve boyutlarını belirleyebilir. İlgili yönetmelikte        başka türlü belirtilmediyse, her işaretteki harfler ve numaralar en        az 5 mm yüksekliğinde olmak zorundadır.                EK III              AT DOĞRULAMASINI UYGULAYACAK OLAN MUAYENE              KURULUŞLARINI TAYİN EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN              ASGARİ KRİTERLER:    1. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan       sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın       tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların       yetkili temsilcisi olamazlar. Bu kişiler, kapların veya teçhizatın       tasarımına imalatına, pazarlamasına, tanıtımına ya da bakım       hizmetlerine doğrudan katılamazlar veya bu faaliyetleri yürütenleri       temsil edemezler.    2. Muayene kuruluşunun teknik yeterliliği haiz personeli, doğrulama       testlerini bütünlük içerisinde uygulamak zorundadır. Personel,       özellikle doğrulama sonuçları ile doğrudan ilişkili olan kişi veya       kişilerden, kararlarını muayene sonuçlarını etkileyebilecek finansal       baskılardan ve özendirmelerden bağımsız olmalıdır.    3. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam       olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli       teçhizata sahip olmalıdır.    4. Muayeneden sorumlu teknik personel aşağıdaki özelliklere sahip       olmalıdır.       - Yeterli teknik ve mesleki eğitim almış olmalı,       - Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve         deneyime sahip olmalı,       - Testlerin doğruluğu için gerekli olan sertifikaları kayıtları ve         raporları hazırlama kabiliyetinde olmalıdır.     5. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır. Ücretleri uygulanan       testlerin sayısına yada bu testlerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.    6. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise       muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı       sağlamalıdır. Ya da Bakanlık testlerinden doğrudan sorumlu olmalıdır.    7. Muayene kuruluşu personeli görevlerini yürütürken bu Yönetmelik ve       ilgili yönetmelikler veya bunlarla ilgili milli mevzuatlar çerçevesinde       elde edilen bütün bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlamalıdır.       Faaliyetlerini yürüttüğü ülkedeki yetkili idari makamlar kapsam       dışıdır.               EK IV    TANIMLAR    Menşe Ülke : Basınçlı kabın imal edildiği üye ülke.    Alıcı Ülke : Basınçlı kabın ithal edileceği veya pazarlayacağı ve/veya                hizmete konulacağı üye ülke.    Menşe İdare: Menşe ülkenin yetkili idari makamları.    Alıcı İdare: Alıcı ülkenin yetkili idari makamları.     PROSEDÜR    1. Bir imalatçı bir basınçlı kabı yada tek bir tipin birden fazla basınçlıkaplarını ihraç etmek istediğinde, kendisi yada temsilcisi 19 uncu maddeyegöre ve alıcı ülkeninkiler dışında bir muayene kuruluşu tarafından alıcıülkede ortaya konan metotlara göre uygulanacak doğrulama testlerini talep edenbir başvuruyu alıcı idareye doğrudan yada alıcı ülkedeki ithalatçı kanalıyladolaylı olarak gönderecektir.    İmalatçı yada yetkili temsilcisi başvurusunda hangi muayene kuruluşunuseçtiğini belirtmelidir. Bu seçimi 13 üncü madde dahilinde menşe ülketarafından gönderilen listeden yapmak zorundadır. Fakat bu prosedürden hariçolarak kapların az sayıda özel olarak imal edilmesi yada kapların tüketiciveya onun tayin ettiği danışmanlık kuruluşu tarafından sağlanan bilgi vetasarımlanması durumlarında, menşe üye ülkenin bir muayene kuruluşu 13 üncümaddede belirtilen listede bulunsun yada bulunmasın alıcı idarenin bu seçimiuygun görmesi ile tüketici tarafından seçilebilir. Alıcı idare almışolduğu bu kararı menşe idareye bildirmelidir. Eğer biliniyorsa tüketici veithalatçının adı başvuruda gösterilmelidir.    Başvuru; kap yada tiple ilgili çizimleri ve hesaplamaları, malzemespesifikasyonlarını, imalat prosesleri hakkındaki bilgileri, imalatsüresindeki doğrulama metotlarının detaylarını, aynı tipten bir kabın yadakapların planlara uyup uymadığını, alıcı ülkenin basınçlı kaplarla ilgiliyasal gerekleri yerine getirip getirmediği gibi imalatçı yada temsilcisininalıcı idarenin kararına yardımcı olabileceğini düşündüğü bilgileri içeren birdosya ile desteklenmelidir.    Dokümanlar alıcı ülkenin dilinde veya dillerinde yada bu ülkede kabuledilen başka bir dilde 4 kopya olarak verilmelidir.     2.    2.1 Alıcı idare dosyayı aldıktan sonra en kısa sürede cevap vermelidir.    2.2.1 Alıcı idare dosyanın birinci bölüm dahilindeki bütün bilgileriiçerdiğini tespit ederse dosyadaki dokümanların kapsamlı bir incelemesini üçay içerisinde yapmalıdır.    2.2.2 Alıcı idare dosyanın birinci bölüm dahilindeki bütün bilgileriiçermediğini tespit ederse, daha detaylı bilgi sağlaması için başvurusahibini, dosyayı alışından itibaren bir ay içerisinde bilgilendirir. Dosyanıntamamlanmasından sonra madde 2.2.1'deki prosedür takip edilmelidir.     2.3.    2.3.1 Dosyanın kapsamlı olarak incelenmesinden sonra kap yada kaplarınilgili belgelere uygun olarak imal edildiği veya imal edilmesinin tasarlandığıve alıcı ülkede basınçlı kaplara ilişkin zorunlu gerekleri karşıladığıanlaşılırsa veya bu gereklerden bir sapma olmasına rağmen uygunluğu kabuledilirse alıcı idare başvuru sahibini madde 2.2.1'de belirtilen süre içindebilgilendirecektir.    Başvuru dahilindeki kap yada kap tipleri alıcı ülkenin yönetmeliklerininkapsamında değilse; alıcı idare kapların menşe ülkedeki basınçlı kaplarlailgili yönetmeliklere uygun olmasını talep edebilir.    2.3.2 Dosyanın kapsamlı incelenmesinde kap yada kap tiplerinin ilgilidokümanlara göre imal edildiği yada imal edilmesi amaçlandığı fakat alıcıülkedeki basınçlı kaplarla ilgili yasal gerekleri karşılamadığı ve bugereklerden bir sapma olduğu tespit edilirse, alıcı idare madde 2.2.1'debelirtilen süreç dahilinde başvuru sahibine bildirimde bulunmalı, kap yada kaptipleri kabul edilecekse hangi hükümlere uyulmadığını ve hangi hükümlereuyulmasının zorunlu olduğunu belirtmelidir.    Aynı zamanda alıcı ülkede yürürlükte olan basınçlı kaplarla ilgiliyönetmeliklerin gerektirdiği imalat gerekleri ve kontroller, testler vedoğrulamalardan başvuru sahibini bilgilendirmelidir.    Başvuru sahibi kap yada kap tipi ile ilgili olarak tasarım, imalat projesive/veya doğrulama metotlarını şartları sağlamak üzere tadil etmeyehazırlanıyorsa, başvuru dosyasını buna göre tadil etmelidir.    Tadil edilen dosyanın alınması üzerine madde 2.2.1'de belirtilen prosedürtakip edilmeli ancak, inceleme süreci iki aya indirilmelidir.    2.3.3 Madde 2.3.1 ve madde 2.3.2'de belirtilen farklılıklar kabuledilirken yada reddedilirken alıcı idare tarafından kullanılan kriterler alıcıülkede yerleşik bulunan imalatçılara uygulanan kriterlerle aynı olmalıdır.    2.4 Dosyanın incelenmesindeki ücretler, vergiler yada diğer harçlar alıcıülkede uygulanan kurallarla belirlenenlerle aynı olmalıdır.     3. Bu Ek madde 1 gereğince seçilen muayene kuruluşu alıcı idare tarafındangereken işlemleri yürütecektir.    4. Alıcı idare tarafından gereken kontroller, testler ve doğrulamalaruygulandıktan ve sonuçlar ikna edici bulunduktan sonra, muayene kuruluşu,imalatçı yada onun temsilcisine ve alıcı idareye, kullanılan kontrol test vedoğrulama metotlarının ve elde edilen sonuçların alıcı ülkenin gereklerineuygun olduğunu doğrulayan kontrol, test ve doğrulama raporları ilesertifikaları vermelidir.    Eğer kontrol sonuçları ikna edici değilse, muayene kuruluşu başvurusahibini ve alıcı idareyi bilgilendirmelidir.    Bu dokümanlar alıcı ülkenin dilinde yada bu ülkece kabul edilebilecekdiğer bir dilde hazırlanmalıdır.     5. Kontrolleri ve testleri uygulamak için ücretler, vergiler ve harçlar,muayene kuruluşunun kuralları gereğince olmalıdır.     6. Alıcı idare, kendisine gönderilen bütün plan ve dokümanların gizlikalmasını sağlamalıdır.